| Перечень сборочных единиц |
| --- |
| №, п/п | Наименование | Обозначение | № стр. |
| 1. | Агрегат готовой смеси | ДС-185 52.00.000Ч | 3 |
| 2. | Лебедка | ДС-185 52.03.000 | 6 |
| 3. | Командоаппарат | ДС-185 52.03.080 | 8 |
| 4. | Блок нижний | ДС-185 52.51.000 | 9 |
| 5. | Блок верхний | ДС-185 52.71.000 | 11 |
| 6. | Бункер | ДС-185 52.05.000 | 13 |
| 7. | Блок эстакад | ДС-185 52.02.000 | 15 |
| 8. | Установка привода подъема эстакады | ДС-168 82.07.000-01 | 17 |
| 9. | Скип | ДС-185 52.01.000 | 19 |
| 10. | Лоток | ДС-185 52.04.000 | 21 |

| ДС-185 52.00.000Ч Агрегат готовой смеси (в производстве с 01.01.04г.). |
| --- |
| Техническая характеристика Вместимость бункера (при плотности 1,8 т/м 3), м 3 (т) 39 (70) Скип: - тип С донной выгрузкой и самоочищающимся затвором - вместимость, т 1 - скорость перемещения, м/с 1,088 Количество мест разгрузки скипа 2 Размер проезда под бункером смеси, м: - высота 3,6 - ширина 3,2 |  |

В состав агрегата готовой смеси ДС-185 52.00.000Ч также дополнительно входит система управления.

ДС-185 52.00.000 Агрегат готовой смеси (по запчастям) в производстве с 01.01.04г.

| ДС-185 52.00.000 Агрегат готовой смеси (в производстве с 01.01.04г.). Лист 1 Листов 2 |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 52.03.000 | Лебедка | 1130 | 2800×1475×1125 | 1 | - | см. раскрытие |
| 2. | ДС-185 52.51.000 | Блок нижний | 3110 | 3998×3128×2200 | 1 | - | см. раскрытие |
| 3. | ДС-185 51.60.000 | Вставка | 1879 | 4267×3128×2135 | 1 | - |  |
| 4. | ДС-185 52.71.000 | Блок верхний | 2720 | 5245×3128×4165 | 1 | - | см. раскрытие |
| 5. | ДС-185 52.15.000 | Бункер | 570 | 1603×1857×1943 | 1 | - |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185 52.05.000 | Бункер | 570 | 1603×1857×1943 | 1 | - | см. раскрытие |
| 6. | ДС-185 52.02.000 | Блок эстакад | 1990 | *8260×1986×3300 | 1 | - | см. раскрытие |
| 7. | ДС-168 82.07.000-01 | Установка привода подъема эстакады | 158 | 2332×872×668 | 1 | - | см. раскрытие |
| 8. | ДС-185 52.01.000 | Скип | 465 | 1886×1644×1000 | 1 | - | см. раскрытие |
| 9. | ДС-185 52.14.000 | Лоток | 360 | 1690×1254×1143 | 1 | - |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185 52.04.000 | Лоток | 360 | 1690×1254×1143 | 1 | - | см. раскрытие |
| 10. | ДС-185 52.09.000 | Пневмосистема | 25 |  | 1 | - |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-168 55.02.360 | Пневмораспределитель | 1,2 | 166×129×125 | 1 | - | с 01.01.06г. |
|  | ДС-185/421153152 | Фильтр |  |  | 1 | - |  |
|  | ДС-185/373211115 | Клапан Ду15 |  |  | 2 | - |  |
|  | ДС-185/374231032 | Клапан обратный |  |  | 1 | - |  |
|  | ДС-185/421213514 | Манометр |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 |  |  | 5,2м | - |  |
| 11. | ДС-168 82.00.160 | Опора | 142 | 3272×400×340 | 2 | - |  |
| 12. | ДС-168 82.00.170 | Опора | 142 | 3272×400×340 | 1 | - |  |
| 13. | ДС-185 52.00.160 | Опора | 151 | 3272×510×340 | 1 | - |  |
| 14. | ДС-185 51.70.600 | Ролик отклоняющий |  |  | 1 | - |  |
| 15. | ДС-185/342831525 | Выключатель |  |  | 1 | - |  |

*Габаритные размеры блока эстакад указаны в транспортном положении.

ДС-185 52.03.000 Лебедка (по запчастям).

| ДС-185 52.03.000 Лебедка. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185/332550001 | Двигатель |  |  | 1 | - | N=15 кВт |
| 2. | ДС-185/317170002 | Тормоз |  |  | 1 | - |  |
| 3. | ДС-185 52.03.001 | Полумуфта (на двигателе) | 7,8 | 110×Ø173,9 | 1 | - |  |
| 4. | ДС-158 50.05.080 | Цепь (t=25,4) | 1,3 | L=508 | 1 | - |  |
| 5. | ДС-185 51.03.004 | Шкив | 8,4 | 92×Ø200 | 1 | - |  |
| 6. | ДС-185 51.03.003 | Полумуфта (на редукторе) | 5,4 | 120×Ø173,9 | 1 | - |  |
| 7. | ДС-185/417113496 | Редуктор |  |  | 1 | - |  |
| 8. | ДС-61А 03.01.782 | Полумуфта (на редукторе) | 22,5 | 165×Ø331,4 | 1 | - |  |
| 9. | ДС-185 51.03.070 | Цепь (t=44,45) | 7,3 | L=977,9 | 1 | - |  |
| 10. | ДС-185 51.03.010 | Барабан | 240 | 1093×Ø500 | 1 | - |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185 51.03.018 | Вал | 24,2 | 1045×Ø70 | 1 | - |  |
| 11. | ДС-185 51.03.005 | Полумуфта (на барабане) | 16,5 | 120×Ø334,7 | 1 | - | входит в поз. 10 |
| 12. | ДС-158 50.06.101 | Барабан (с правой нарезкой) | 95 | 275×Ø500 | 1 | - | входит в поз. 10 |
| 13. | ДС-185 51.03.017 | Барабан (с левой нарезкой) | 95 | 275×Ø500 | 1 | - | входит в поз. 10 |
| 14. | ДС117-2Е 04.09.047 | Полумуфта (на барабане) | 1,3 | 80×Ø108,3 | 1 | - | входит в поз. 10 |
| 15. | ДС-158 50.06.140 | Цепь (t=25,4) | 0,8 | L=305 | 1 | 1 |  |
| 16. | ДС-185 52.03.080 | Командоаппарат | 50 | 810×440×475 | 1 | - |  |
| 17. | ДС-185 52.03.300 | Устройство контроля положения канатов | 25 | 268×672×267 | 1 | - |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185/342831526 | Выключатель |  |  | 2 | - |  |
| 18. | ДС-185 40.01.300 | Лебедка ручная | 15 | L=450 | 1 | - |  |
| 19. | ДС-168 82.03.020 | Канат | 1,9 | l=13м | 1 | - |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185/135122065 | Канат |  |  | 1 | - |  |
| 20. | ДС-185/135127116 | Канат |  | l=34,5м | 2 |  |  |

| ДС-185 52.03.080 Командоаппарат (по запчастям). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 52.03.160 | Вал | 1,8 | 376×Ø80 | 1 | - |  |
| 2. | ДС-185 52.03.162 | Диск | 0,7 | 20×Ø80 | 1 | - | входит в поз. 1 |
| 3. | ДС-185 51.03.605 | Полумуфта | 0,8 | 44×Ø80 | 1 | - |  |
| 4. | ДС-185/417134014 | Редуктор |  |  | 1 | - |  |
| 5. | ДС117-2Е 04.09.161 | Полумуфта | 1,2 | 50×Ø108,3 | 1 | 1 |  |
| 6. | ДС-185/342831405 | Выключатель |  |  | 8 | - |  |
| 7. | ДС-185/461170219 | Подшипник |  |  | 1 | - |  |

ДС-185 52.51.000 Блок нижний (по запчастям).

| ДС-185 52.51.000 Блок нижний. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185/421153152 | Фильтр |  |  | 1 | - | с 01.06.07г. |
|  | ДС-185/415633401 | Модульное устройство |  |  | 1 | - | до 01.06.07г. |
| 2. | ДС-185 51.50.010 | Затвор | 160 | 2316×563×620 | 2 | - |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185/344351308 | Электронагреватель труб- чатый ТЭН |  |  | 2 | - |  |
| 3. | ДС-168 82.05.050 | Пневмоцилиндр | 19 | 1256×264×200 | 2 | - | с 01.06.07г. |
|  | ДС-185 51.50.250 | Пневмоцилиндр 160×400 | 37 | 1127×270 | 2 | - | до 01.06.07г. |
|  | (Д645-2Г 60.58.270) | (Пневмоцилиндр) |  |  |  |  |  |
| 4. | ДС-168 55.02.360 | Пневмораспределитель | 1,2 | 166×129×125 | 2 | - | с 01.01.06г. |
|  | ДС-168 55.02.300 | Пневмораспределитель | 2,1 | 217×140×90 | 2 | - | до 01.01.06г. |
| 5. | ДС-185/421141169 | Термопреобразователь сопротивления |  |  | 2 | - |  |
| 6. | ДС-185/421141172 | Термопреобразователь сопротивления |  |  | 1 | - |  |
| 7. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN |  |  | 4,6м* | - |  |

* Указана общая длина трубопровода TRN  для всего блока нижнего. Необходимую длину для своих нужд определяет заказчик.

ДС-185 52.71.000 Блок верхний (по запчастям).

| ДС-185 52.71.000 Блок верхний. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 51.70.490 | Упор | 18 | 797×112×390 | 1 | - |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185/342831526 | Выключатель |  |  | 1 | - |  |
| 2. | ДС-185 51.70.560 | Упор | 12,5 | 793×70×282 | 1 | - |  |
| 3. | ДС-185 51.70.600 | Ролик отклоняющий | 36 | 674×Ø173 | 1 | - |  |
| 4. | ДС-185 52.70.030 | Блок | 48,5 | 515×300×450 | 2 | - |  |
| 5. | ДС-185 52.70.010 | Эстакада | 135 | 1675×1632×546 | 1 | - |  |
| 6. | ДС-185 51.70.400 | Указатель верхнего уровня | 9,5 | 480×165×625 | 1 | - |  |
| 7. | ДС-185/342831526 | Выключатель |  |  | 1 | - |  |
| 8. | ДС-185 51.70.450 | Балка | 150 | 3888×717×168 | 1 | - |  |
| 9. | ДС-185 51.70.470 | Балка | 130 | 3888×717×168 | 1 | - |  |

ДС-185 52.05.000 Бункер (по запчастям).

| ДС-185 52.05.000 Бункер. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1 | ДС-185 51.05.060 | Затвор | 156 | 1820×563×710 | 1 | - |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185/344351308 | электронагреватель трубчатый ТЭН |  |  | 2 | - |  |
| 2 | ДС-185 52.05.010 | Бункер | 360 | 1604×1548×1841 | 1 | - |  |
| 3 | ДС-168 55.02.350 | Пневмораспределитель | 1,2 | 128×113×166 | 1 | - | с 01.01.06г. |
|  | ДС-168 55.02.300 | Пневмораспределитель | 2,1 | 217×140×90 | 1 | - | до 01.01.06г. |
| 4 | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 |  | l=950 | 2 | - |  |
| 5 | ДС-168 82.02.050 | Пневмоцилиндр 160×400 (Камоцци) | 19 | 1256×264×200 | 1 | - | с 01.06.07г. |
|  | ДС-185 51.50.250 | Пневмоцилиндр | 37 | 1140×270 | 1 | - | до 01.06.07г. |

ДС-185 52.02.000 Блок эстакад (по запчастям).

| ДС-185 52.02.000 Блок эстакад. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 52.02.100 | Эстакада | 1155 | 7318×1853×1908 | 1 | - |  |
| 2. | ДС-168 82.02.270 | Упор поворотный (с 01.06.07г.) | 62 |  | 1 | - | входит в поз.1 |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-168 55.01.510 | Установка пневмоцилиндра |  |  | 1 | - | (с 01.06.07г.) |
| 3. | ДС-168 82.02.390 | Упор поворотный (с 01.06.07г.) | 62 |  | 1 | - | входит в поз.1 |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-168 55.01.510 | Установка пневмоцилиндра |  |  | 1 | - | (с 01.06.07г.) |
| 4. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN |  |  | 3,6м* | - |  |
| 5. | ДС-168 82.02.500 | Эстакада | 872 | 8640×1986×1290 | 1 | - |  |

* Указана общая длина трубопровода TRN  для всего блока эстакад. Необходимую длину для своих нужд определяет заказчик.

ДС-168 82.07.000-01 Установка привода подъема эстакады (по запчастям).

| ДС-168 82.07.000-01 Установка привода подъема эстакады. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-168 82.07.010-01 | Канат | 3,7 | L=25 | 1 | - |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185/135122065 | Канат |  |  |  |  |  |
| 2. | ДС-158 50.05.080 | Цепь | 1,3 | L=508 | 1 | - |  |
| 3. | ДС-185 51.08.040 | Вал | 5 | 899×(120 | 2 | - |  |
| 4. | ДС-158 50.05.004 | Барабан | 6,4 | 120×(166 | 2 | 2 |  |
| 5. | ДС-185 51.08.050 | Полумуфта | 2,4 | 120×(120 | 2 | - |  |
| 6. | ДС-185/417134005 | Редуктор Ч |  |  | 1 | - |  |
| 7. | ДС-185/417462001 | Мотор-редуктор |  |  | 1 | - | до 01.02.2007г. |
| 8. | Д506А 05.00.001 | Полумуфта (на мотор-редукторе) | 2,5 | 50×(173,1 | 1 | - |  |
| 9. | Д506А 07.00.001 | Полумуфта (на редукторе) | 3,2 | 80×(173,1 | 1 | - |  |
| 7. | ДС-168 82.07.020 | Установка мотор-редуктора | 20 | 491×198 | 1 | 1 | с 01.02.2007г. |
|  | (ДС-185/417462202) | (Мотор-редуктор МТС) |  |  | 1 | 1 |  |
| 8. | ДС-168 82.07.021 | Полумуфта (в ходит в поз. 7) | 2,6 | 50×Ø173,9 | 1 | 1 |  |
| 9. | ДС-168 82.07.001 | Полумуфта (на редукторе) | 3,2 | 80×Ø173,9 | 1 | 1 |  |

ДС-185 52.01.000 Скип (по запчастям).

| ДС-185 52.01.000 Скип. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 52.01.020 | Боковина | 30 | 1084×608×248 | 1 | - | Затвор скипа |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС117-2К 50.01.031 | Ролик | 1,9 | 58×Ø110 | 1 | - |  |
|  | ДС-185/461130119 | Подшипник 1209 |  |  | 2 | - |  |
| 2. | ДС-185 52.01.030 | Боковина | 30 | 1084×608×248 | 1 | - |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС117-2К 50.01.031 | Ролик | 1,9 | 58×Ø110 | 1 | - |  |
|  | ДС-185/461130119 | Подшипник 1209 |  |  | 2 | - |  |
| 3. | ДС-168 82.01.080 | Днище | 54 | 1148×608×140 | 1 | - |  |
| 4. | ДС-185 52.01.050 | Ось в сборе | 58 | 1490×200×200 | 1 | - |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185 51.01.051 | Колесо | 4,5 | 85×Ø185 | 2 | - |  |
|  | ДС-185/461110231 | Подшипник 209 |  |  | 4 | - |  |
| 5. | ДС-185 51.01.020 | Вал в сборе | 49 | 1490×200×200 | 1 | - |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185 51.01.051 | Колесо | 4,5 | 85×Ø185 | 2 | - |  |
|  | ДС-185/461110231 | Подшипник 209 |  |  | 4 | - |  |
| 6. | ДС117-2Е 04.02.005 | Пружина | 0,74 | 280×Ø52 | 1 | 1 |  |

ДС-185 52.04.000 Лоток (по запчастям).

| ДС-185 52.04.000 Лоток. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 51.04.110 | Затвор | 95 | 1100×400×600 | 1 | - |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185/344351308 | электронагреватель трубчатый ТЭН-120Г13/1S220 |  |  | 2 | - |  |
| 2. | ДС-168 55.08.150 | Пневмоцилиндр |  |  | 1 | - | с 01.06.07г. |
|  | ДС-185 51.04.020 | Пневмоцилиндр | 12 | 515×Ø190 | 1 | - | до 01.06.07г. |
| 3. | ДС-168 82.04.001 | Ролик | 2,3 | 50×Ø130 | 4 | - |  |
| 4. | ДС-185/461110223 | Подшипник |  |  | 4 | - |  |
| 5. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 |  | L=1,2м | 2 | - |  |

# Text boxes

Агрегат готовой смеси

Каталог запасных частей

Кременчуг 2007г.

Установка

асфальтосмесительная ДС-185 (ДС-158)

производительностью 48…56 т/ч

ОАО  «Кредмаш»