| Перечень сборочных единиц |
| --- |
| №, п/п | Наименование | Обозначение | №стр. |
| 1. | Агрегат сушильный | ДС-185 20.00.000Ч | 3 |
| 2. | Система пылеочистки | ДС-185 31.00.000Ч | 6 |
| 3. | Система пылеочистки | ДС-185 30.00.000Ч | 7 |
| 4. | Установка сушильного барабана | ДС-185 23.00.000 | 8 |
| 5. | Барабан сушильный | ДС-158 21.01.000 | 10 |
| 6. | Барабан | ДС-158 21.01.010 | 12 |
| 7. | Ролик опорный | Д588 01.05.000 | 14 |
| 8. | Ролик упорный | Д588 01.06.000 | 15 |
| 9. | Агрегат топочный | ДС-185 23.06.000 | 16 |
| 10. | Топка | ДС-185 23.06.190 | 18 |
| 11. | Горелка | ДС-185 23.06.710 | 19 |
| 12. | Ствол | ДС-185 23.06.750 | 20 |
| 13. | Узел регулирования | ДС-18561 20.07.750 | 22 |
| 14. | Запальник | ДС-168 45.02.150 | 24 |
| 15. | Установка вентилятора | ДС-185 20.09.000 | 26 |
| 16. | Блок циклонов | ДС117-2К 20.03.000 | 29 |
| 17. | Бункер циклонов | ДС117-2К 20.02.000 | 31 |
| 18. | Шнек | ДС117-2К 20.02.300 | 32 |
| 19. | Затвор в сборе | Д620 03.03.000 | 34 |
| 20. | Агрегат мокрой газоочистки | ДС-185 27.00.000Ч | 36 |
| 21. | Агрегат мокрой газоочистки | ДС-185 26.00.000Ч | 37 |
| 22. | Установка дымососа | ДС-185 20.05.000 | 40 |
| 23. | Дымосос | ДС-185 20.05.010 | 43 |
| 24. | Опора | ДС-185 20.05.050 | 45 |
| 25. | Установка дымососа | ДС-158 20.05.000 | 46 |
| 26. | Дымосос | ДС-185 20.05.010 | 49 |
| 27. | Опора | ДС-185 20.05.180 | 51 |
| 28. | Система водоснабжения | ДС-185 26.08.000 | 52 |

ДС-185 20.00.000Ч Агрегат сушильный.

Техническая характеристика Тип агрегата……………………………………………………………………Барабанный, непрерывного действия с противоточной системой сушки Максимальная температура нагрева материала, К(0С) ……………………………………458 (185) Установленная мощность электродвигателей, кВт, не более ……………………………………85 Размеры сушильного барабана, м: -диаметр ………………………………………………………………………………………………………1,4 -длина …………………………………………………………………………………………………………5,6 -угол наклона, град …………………………………………………………………………………………3,5 Частота вращения сушильного барабана, с-1 (об/мин) ………………………………………0,18 (11) Управление работой горелки………………………………………………………………Дистанционное и автоматическое Вид топлива для основной горелки …………………………………………………Мазут марок М100 или М40 ГОСТ 10585 Вид топлива для запальной горелки ………………………………………Дизельное ДСТУ 3868-1999 Высота дымовой трубы, м ……………………………………………………………………………17,61 Диаметр дымовой трубы, м ……………………………………………………………………………0,793

ДС-185 20.00.000 Агрегат сушильный (по запчастям).

| ДС-185 20.00.000 Агрегат сушильный (по запчастям) |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 23.00.000 | Установка сушильного барабана | 5465 | 9100×2183×3378 | 1 | - | см. раскрытие |
|  | ДС-158 21.00.000Ч | Установка сушильного барабана | 6450 | 9100×2183×3378 | - | 1 | см. раскрытие |
| 2. | ДС-185 27.00.000Ч | Агрегат мокрой газоочистки | 2633 |  | 1 | 1 | см. раскрытие |
| 3. | ДС24Б 00.00.370 | Затвор («мигалка») | 19 | 390×285×664 | 1 | 1 |  |
| 4. | ДС-158 20.00.490 | Труба | 380 | 6260×Ø793 | 1 | 1 | нижняя |
| 5. | ДС-158 20.00.500 | Труба | 390 | 6260×Ø793 | 1 | 1 | верхняя |
| 6. | ДС117-2К 20.00.010 | Опора | 38,1 | Н=1143 | 2 | 2 |  |
| 7. | ДС117-2К 20.00.020 | Опора | 34,7 | Н=930 | 2 | 2 |  |
| 8. | ДС-185 20.00.310 | Установка преобразователя | 2,1 | 180×140×230 | 1 | - |  |
| 9. | ДС-185 20.00.140 | Газоход (от барабана к циклонам) | 298 | 4076×920 | 1 | - |  |
|  | ДС117-2К 20.00.140 | Газоход (от барабана к циклонам) | 174 | 4076×920 | - | 1 |  |
| 10. | ДС-185 20.00.090 | Лестница | 98 | 700×1940×4010 | 1 | - |  |
| 11. | ДС117-2К 20.02.000 | Бункер циклонов | 906,5 | 3300×2215×3078 | 1 | 1 | см. раскрытие |
| 12. | ДС117-2К 20.03.000 | Блок циклонов | 1696 | 3342×2380×3738 | 1 | 1 | см. раскрытие |
| 13. | ДС-185 20.09.000 | Установка вентилятора | 290 | 940×950×1057 | 1 | 1 | см. раскрытие |
| 14. | ДС-158 20.00.020 | Пылеуловитель (ПСО) | 210 | 761×519×1403 | 1 | 1 |  |
| 15. | ДС-158 20.00.080 | Газоход (от блока циклонов к дымососу) | 127,4 | 1150×812×2613 | 1 | 1 |  |
| 16. | ДС-158 20.00.120 | Газоход (от загрузочной коробки к ПСО) | 81,3 | 1572×724×450 | 1 | 1 |  |

| ДС-185 31.00.000Ч Система пылеочистки (отдельная поставка). |
| --- |
|  | В состав системы пылеочистки входят: предварительная ступень очистки, блок циклонов, бункер циклонов, дымовые трубы, соединительные газоходы, агрегат мокрой газоочистки (установка дымососа (N=55 кВт), скруббер «Вентури», каплеуловитель, система водоснабжения), а также измери-тель-регулятор ТРМ и кабели от кабины оператора к приводам. |
| Тип пылеулавливающего устройства Предварительная ступень очистки: -тип; -эффективность пылеулавливания, % Первая ступень очистки: -тип; -количество циклонов; -эффективность пылеулавливания, % Вторая ступень очистки: -тип; -эффективность пылеулавливания, % -удельное орошение, л/м3 Насос подачи воды: -тип; -производительность, м3/ч; -мощность двигателя привода, кВт Дымосос: -производительность при рабочих условиях, тыс. м3/ч; -напор при производительности 14,0-16,0 тыс. м3/ч и температуре дымовых газов 1000 С, мм вод. ст. мощность электродвигателя, кВт | Комбинированный: сухой и мокрый Прямоточный циклон 35…45 Группа циклонов СЦН-40 4 92-98 Скруббер «Вентури» 95 0,8 КМ 50-32 12,5 2,2 14,0-16,0 600-620 55 |

| ДС-185 30.00.000Ч Система пылеочистки (отдельная поставка). (применяется для усовершенствования системы пылеочистки установок моделей Д597, Д508-2А, ДС117-2Е, ДС117-2К) |
| --- |
|  | В состав системы пылеочистки входят: предварительная ступень очистки, блок циклонов, бункер циклонов, дымовые трубы, соединительные газоходы, агрегат мокрой газоочистки (установка дымососа (N=30 кВт), скруббер «Вентури», каплеуловитель, система водоснабжения), кабели от кабины оператора к приводам. |
| Тип пылеулавливающего устройства Предварительная ступень очистки: -тип; -эффективность пылеулавливания, % Первая ступень очистки: -тип; -количество циклонов; -эффективность пылеулавливания, % Вторая ступень очистки: -тип; -эффективность пылеулавливания, % -удельное орошение, л/м3 Насос подачи воды: -тип; -производительность, м3/ч; -мощность двигателя привода, кВт Дымосос: -производительность при рабочих условиях, тыс. м3/ч; -напор при производительности 14,0-16,0 тыс. м3/ч и температуре дымовых газов 1000 С, мм вод. ст. мощность электродвигателя, кВт | Комбинированный: сухой и мокрый Прямоточный циклон 35…45 Группа циклонов СЦН-40 4 92-98 Скруббер «Вентури» 90 0,6 КМ 50-32 12,5 2,2 30 |

ДС-185 23.00.000 Установка сушильного барабана (по запчастям)

| ДС-185 23.00.000 Установка сушильного барабана. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 23.03.000 | Коробка разгрузочная | 139 | 496×Ø1468×1945 | 1 | - |  |
|  | ДС-158 21.03.000 | Коробка разгрузочная | 139 | 496×Ø1468×1945 | - | 1 |  |
| 2. | ДС-185 23.06.000ЭУТ* | Агрегат топочный | 521 | 1222×1116×1110 | 1 | - | см. раскрытие |
|  | ДС-158 21.06.000Ч | Агрегат топочный | 640 | 1397×1278×1207 | - | 1 |  |
| 3. | ДС117-2К 21.07.000 | Рама | 772 | 7988×1830×972 | 1 | 1 |  |
| 4. | ДС-158 21.00.030 код 142008033 | Цепь Цепь ПР-44,45-172400 (12зв.) | 4 | L=533 | 1 | 1 |  |
| 5. | ДС-158 21.01.000 | Барабан сушильный | 3356 | 5600×Ø1708 | 1 | 1 | см. раскрытие |
| 6. | ДС-158 21.02.000 | Установка приёмная | 739 | 2400×2125×2908 | 1 | 1 |  |
| 7. | Д588 01.05.000 | Ролик опорный | 56 | 330×Ø320 | 4 | 4 | см. раскрытие |
| 8. | Д588 01.06.000 | Ролик упорный | 27 | 140×Ø320 | 2 | 2 | см. раскрытие |
| 9. | ДС-158 21.00.003 | Шестерня (приводная) | 65 | 130×Ø420 | 1 | 1 | с 01.07.92г. |
|  | ДС24Б 01.00.003 | Шестерня (приводная) | 71,2 | 130×Ø420 | - | 1 | до 01.07.92г. |
| 10. | ДС-158 21.00.004 | Полумуфта (на валу редуктора) | 4,4 | 118×Ø188 | 1 | 1 | с 01.07.92г. |
|  | ДС24Б 01.00.004 | Полумуфта (на валу редуктора) | 4,4 | 90×Ø188 | - | 1 | до 01.07.92г. |
| 11. | Д588Б 11.00.023 | Полумуфта (на валу двигателя) | 3,8 | 80×Ø188 | 1 | 1 |  |
| 12. | ДС-185/417113501 | Редуктор |  |  | 1 | 1 | с 01.07.92г. |
|  | ДС-185/417113670 | Редуктор |  |  | - | 1 | до 01.07.92г. |
| 13. | ДС-185/421141169 | Термопреобразователь сопротивления ТСП-1287 У2,5Ц2,822,021-07 |  |  | 2 | 2 |  |
| 14. | ДС-185/332730231 | Двигатель |  |  | 1 | 1 |  |
| 15. | ДС-185 91.08.000 | Электрооборудование установки сушильного барабана |  |  | 1 | - |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-168 20.08.600 | Сигнализатор пламени универсальный |  |  | 1 | 1 | на запальник |
|  | ДС-168 20.08.500 | Сигнализатор пламени универсальный |  |  | 1 | 1 | на основное пламя |
| 16. | ДС-158 21.00.010 | Бандаж | Уплотнение сушильного барабана | 8,4 | R=792×80 | 2 | 2 | Поз. на рисунке не показаны |
| 17. | ДС-158 21.00.020 | Бандаж |  | 13,4 | R=737×140 | 2 | 2 |  |
| 18. | ДС-158 21.00.001 | Лента |  | 9,9 | 4900×150 | 1 | 1 |  |

*В состав агрегата топочного ДС-185 2306000ЭУТ дополнительно входит электрооборудование и два измерителя-регулятора ТРМ.

ДС-158 21.01.000 Барабан сушильный (по запчастям).

| ДС-158 21.01.000 Барабан сушильный |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-158 21.01.010 | Барабан | 2732 | 5600×Ø1400 | 1 | 1 | см. раскрытие |
| 2. | Д588Б 11.01.050 | Компенсатор | 6 | L=435 | 30 | 30 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
| 3. | Д588 01.01.036 | Пластина | 1,5 | 230×100 | 30 | 30 |  |
| 4. | Д588 01.09.003 | Компенсатор | 4,9 | 470×300 | 30 | 30 |  |
| 5. | ДС-158 21.01.016 | Венец зубчатый | 223 | 107×Ø1722 | 1 | 1 |  |
| 6. | ДС-158 21.01.017 | Бандаж | 285 | 107×Ø1723 | 1 | 1 | со скосами |
| 7. | ДС-158 21.01.018 | Бандаж | 290 | 107×Ø1723 | 1 | 1 | без скосов |

ДС-158 21.01.010 Барабан (по запчастям).

| ДС-158 21.01.010 Барабан сушильный |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | Д588 11.01.040 | Обечайка в сборе | 1642 | 5600×1400 | 1 | 1 |  |
| 2. | ДС-158 21.01.100 | Лопасть (1 ряд со стороны топки, справа налево) | 13 | 760×141×150 | 12 | 12 | Самые быстро- изнашиваемые |
| 3. | ДС-158 21.01.090 | Лопасть (2 ряд со стороны топки) | 13 | 760×141×150 | 12 | 12 |  |
| 4. | ДС-158 21.01.030 | Лопасть (2 средних ряда) | 15,4 | 800×188 | 24 | 24 |  |
| 5. | ДС-158 21.01.020 | Лопасть (2 ряд со стороны загрузочной коробки, слева направо) | 12 | 795×165 | 12 | 12 |  |
| 6. | Д588 01.01.012 | Лопасть (1 ряд со стороны загрузочной коробки | 6,3 | 650×228,1 | 24 | 24 |  |

| Д588 01.05.000 Ролик опорный (по запчастям). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | Д588 01.05.001 | Ролик | 41 | 130×Ø320 | 1 | 1 |  |
| 2. | Д588 01.05.002 | Ось | 5,85 | 330×Ø60 | 1 | 1 |  |
| 3. | Д588 01.05.003 | Крышка | 2,5 | 26×Ø180 | 2 | 2 |  |
| 4. | ДС-185/461110420 | Подшипник |  |  | 2 | 2 |  |

| Д588 01.06.000 Ролик упорный (по запчастям). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | Д588 01.06.010 | Кронштейн | 7 | 275×150×129 | 1 | 1 |  |
| 2. | Д588 01.06.001 | Ролик упорный | 13 | Ø260×101 | 1 | 1 |  |
| 3. | Д597 02.08.007 | Крышка | 1,00 | 21×Ø165 | 1 | 1 |  |
| 4. | Д597 02.08.008 | Крышка | 1,25 | 26×Ø165 | 1 | 1 |  |
| 5. | ДС-185/461110335 | Подшипник 311 |  |  | 2 | 2 |  |

ДС-185 23.06.000 Агрегат топочный (по запчастям).

| ДС-185 23.06.000 Агрегат топочный |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 23.06.010 | Опора | 415,5 | 1222×1157×1167 | 1 | - |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185 23.06.190 | Топка | 228,6 | 366×Ø820 | 1 | - | см. раскрытие |
|  | ДС-158 21.06.320 | Топка | 442,2 | 743×1070×940 | - | 1 |  |
| 2. | ДС-185 23.06.510 | Бак | 10,5 | 410×219×385 | 1 | - |  |
|  | ДС-158 21.06.260 | Бачок | 5,91 | 515×Ø220 | - | 1 |  |
| 3. | ДС-185 23.06.650 | Кран | 0,65 | 80×110 | 1 | - |  |
| 4.* | ДС-185 23.06.710 | Горелка | 40 | 741×406×330 | 1 * | - | см. раскрытие |
| 5.* | ДС-18561 20.07.750 | Узел регулирования | 44 | 590×560×379 | 1 | - | см. раскрытие |
| ** | ДС-158 21.06.010 | Горелка | 70 | 783×630×822 | - | 1 |  |
| 6. | ДС-168 45.02.150 | Запальник | 5,2 | 420×185×187 | 1 | - | см. раскрытие |
|  | ДС-158 21.06.410 | Запальник | 4,8 | 359× Ø 110×178 | - | 1 | с 1.10.93г. |
| 7. | ДС-185/421213514 | Манометр МТП-1М-1МПа-2,5 |  |  | 1 | 1 |  |

* Для асфальтосмесительной установки ДС-185 горелка ДС-185 2306710 и узел регулирования ДС-18561 2007750 заказываются в комплекте (так как МЭО-40/63-0,25-У-94 (2 шт.) входят в состав узла регулирования).

** Для асфальтосмесительной установки ДС-158 в состав горелки  ДС-158 21.06.010  входит  МЭО-40/63-0,25-82И (1 шт.).

| ДС-185 23.06.190 Топка (по запчастям) |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 23.06.180 | Корпус топки | 56,4 | 366×730×900 | 1 | - |  |
|  | ДС-158 21.06.320 | Корпус | 116,4 | 690×1070×940 | - | 1 |  |
| 2. | ДС-185 23.06.185 | Муфель | 182 | 350×Ø700 | 1 | - |  |
|  | ДС79 21.02.002-Ч | Муфель | 345 | 600×Ø798 | - | 1 |  |

| ДС-185 23.06.710 Горелка (по запчастям). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 23.06.390 | Завихритель | 2,57 | 50×Ø140 | 1 | - |  |
|  | ДС-158 21.06.160 | Завихритель | 1,5 | 45×Ø129 | - | 1 |  |
| 2. | ДС-185 23.06.750 | Ствол | 5,2 | 714×231×174 | 1 | - | см. раскрытие |
|  | ДС-158 21.06.170 | Ствол | 5,3 | 76×196 | - | 1 |  |
| 3. | ДС-1856 20.06.580 | Корпус | 30 | 641×337×298 | 1 | - |  |
|  | ДС-158 21.06.120 | Корпус | 48 | 767×598×822 | - | 1 |  |

ДС-185 23.06.750 Ствол (по запчастям).

| ДС-185 23.06.750 Ствол. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 23.06.460 | Распылитель | 0,095 | 40×Ø30 | 1 | 1 |  |
| 2. | ДС-185 23.06.760 | Корпус | 2,4 | 650×120×203 | 1 | - |  |
| 3. | ДС-185 23.06.751 | Шток | 1,1 | 625×Ø18 | 1 | - |  |
| 4. | ДС-185 23.06.752 | Ниппель | 0,46 | 55×40×40 | 1 | - |  |
| 5. | ДС-185 23.06.753 | Упор | 0,07 | 35×Ø25 | 1 | - |  |
| 6. | ДС-158 21.06.171 | Контргайка | 0,05 | Ø44 | 1 | 1 |  |
| 7. | ДС-158 21.06.172 | Штуцер | 0,3 | 30×Ø36,9 | 1 | 1 |  |
| 8. | ДС-158 21.06.173 | Пружина | 0,01 | L=26 | 1 | 1 |  |
| 9. | ДС-158 21.06.175 | Гайка накладная | 0,14 | Ø44 | 1 | 1 |  |
| 10. | ДС-158 21.06.182 | Шток | 0,06 | L=76 | 1 | 1 |  |

ДС-18561 20.07.750 Узел регулирования (по запчастям).

| ДС-18561 20.07.750 Узел регулирования |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-18561 20.07.120 | Рычаг | 0,3 | 251×25×25 | 1 | - |  |
| 2. | ДС-18561 20.07.150 | Вал | 0,69 | 324×Ø70 | 1 | - |  |
| 3. | ДС-18561 20.07.760 | Рычаг | 0,55 | 191×59×26 | 1 | - |  |
| 4. | ДС-18561 20.07.770 | Рычаг | 0,4 | 141×25×26 | 1 | - |  |
| 5. | ДС-18561 20.07.780 | Тяга | 0,27 | 195×Ø25×52 | 1 | - |  |
| 6. | ДС-18561 20.07.810 | Газоход | 24 | 425×395×373 | 1 | - |  |
| 7. | АЦ-8,5-225Б 03.00.042 | Подшипник | 0,01 | 18×Ø22 | 2 | - |  |
| 8. | ДС-185/421851125 | Механизм МЭО-40/63-0,25-У-94 |  |  | 2 | - |  |

ДС-168 45.02.150 Запальник (по запчастям) с 04.2000г.

| ДС-168 45.02.150 Запальник. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-168 45.02.170 | Датчик | 0,5 | L=310 | 1 | - |  |
|  | ДС-1856 20.06.880А | Датчик ионизационный |  |  | 1 | 1 | использовался ранее |
| 2. | ДС-158 21.06.440 | Электрод | 0,02 | 168×12,5×54 | 1 | 1 |  |
| 3. | ДС-158 21.06.450 | Электрод | 0,02 | 168×12,5×54 | 1 | 1 |  |
| 4. | ДС24Б 01.11.180 | Ствол | 0,18 | L=196 | 1 | 1 |  |
| 5. | ДС24Б 01.11.171 | Сопло | 0,01 | 35×Ø12 | 1 | 1 |  |
| 6. | ДС-158 21.06.411 | Изолятор | 0,02 | 110×Ø16 | 2 | 2 |  |

ДС-185 20.09.000 Установка вентилятора.

Техническая характеристика Производительность при полном (max) КПД, тыс. м 3/ч 5,5 Полное давление при полном (max) КПД, кгс/м2 590 Мощность электродвигателя, кВт 15 Полный КПД, % 76 Диаметр рабочего колеса, мм 556 Направление вращения рабочего колеса правое

ДС-185 20.09.000 Установка вентилятора (по запчастям).

| ДС-185 20.09.000 Установка вентилятора. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 20.09.010 | Корпус | 56,4 | 962×261×263 | 1 | - |  |
| 2. | ДС-185 20.09.050 | Колесо рабочее | 21,5 | 209×Ø575 | 1 | - |  |
| 3. | ДС-185 20.09.090 | Станина | 66 | 740×500×1009 | 1 | - |  |
| 4. | ДС-185 20.09.120 | Коллектор | 6,35 | 100×Ø385 | 1 | - |  |
| 5. | ДС-185 20.09.130 | Двигатель | 130 | 624×430 | 1 | - |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185/332531111 | Двигатель |  |  | 1 | - |  |

ДС117-2К 20.03.000 Блок циклонов (по запчастям).

| ДС117-2К 20.03.000 Блок циклонов |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС117-2К 20.01.050 | Вставка | 6,2 | 180×215×311 | 4 | 4 | входит в состав поз. 3,4,5,6. |
| 2. | ДС117-2К 20.01.070 | Газоход («штаны») | 173,5 | 3521×600×1710 | 1 | 1 |  |
| 3. | ДС117-2К 20.03.020 | Циклон (правый, с фланцем) | 250,6 | 730×3236 | 1 | 1 |  |
| 4. | ДС117-2К 20.03.030 | Циклон (левый, с фланцем) | 250,6 | 730×3236 | 1 | 1 |  |
| 5. | ДС117-2К 20.03.040 | Циклон (левый, без фланца) | 242 | 620×3236 | 1 | 1 |  |
| 6. | ДС117-2К 20.03.050 | Циклон (правый, без фланца) | 242 | 620×3236 | 1 | 1 |  |
| 7. | ДС117-2К 20.03.060 | Коллектор | 91,5 | 2415×560×450 | 2 | 2 |  |
| 8. | ДС24 01.00.160 | Коллектор | 65,4 | 1370×488×635 | 1 | 1 |  |
| 9. | ДС24 03.00.010 | Рама | 195 | 2700×2215×964 | 1 | 1 |  |

| Д117-2К 20.02.000 Бункер циклонов (по запчастям). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС117-2К 20.02.010 | Бункер | 90 | 900×1630×1426 | 2 | 2 |  |
| 2. | ДС117-2К 20.02.300 | Шнек | 346,5 | 3385×372×578 | 1 | 1 | См. раскрытие |
| 3. | ДС24 02.00.040 | Рама | 303,3 | 2708×2033×2808 | 1 | 1 |  |

ДС117-2К 20.02.300 Шнек (по запчастям).

| ДС117-2К 20.02.300 Шнек |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС117-2К 20.02.200 | Шнек | 78,5 | 2445×Ø246 | 1 | 1 |  |
| 2. | ДС117-2К 20.02.290 код 142008026 | Цепь Цепь Пр-25,4-6000 (48зв) | 3 | L=1193 | 1 | 1 |  |
| 3. | ДС117-2К 20.02.310 | Корпус | 98 | L=2993 | 1 | 1 |  |
| 4. | ДС-158 50.05.080 код 142008026 | Цепь Цепь Пр-25,4-6000 (20зв) | 1,3 | L=508 | 1 | 1 |  |
| 5. | Д620 03.03.000 | Затвор в сборе | 68 | 610×280×225 | 1 | 1 | См. раскрытие |
| 6. | ДС117-2К 20.02.101 | Вал | 5,3 | 328×Ø52 | 1 | 1 |  |
| 7. | ДС117-2К 20.02.108 | Полумуфта (на валу шнека) | 3,5 | 105×Ø173,1 | 1 | 1 |  |
| 8. | ДС-168 44.00.175 | Звёздочка (на валу шнека) | 2,9 | 55×Ø173,9 | 1 | 1 |  |
| 9. | ДС24 04.05.003 | Полумуфта (на валу мотор-редуктора) | 3,4 | 80×Ø173,1 | 1 | 1 |  |
| 10. | Д620 03.01.005 | Корпус подшипника | 6,32 | 100×Ø220 | 2 | 2 |  |
| 11. | Н7110124 | Крышка 100 |  |  | 2 | 2 |  |
| 12. | ДС-185/461130153 | Подшипник |  |  | 2 | 2 |  |
| 13. | ДС-185/417462004 | Мотор-редуктор |  |  | 1 | 1 | N=1,5кВт |

Д620 03.03.000 Затвор в сборе (по запчастям).

| Д620 03.03.000 Затвор в сборе. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | Д620 03.03.020 | Ротор | 19,5 | 594×Ø180 | 1 | 1 |  |
| 2. | Д620 03.03.001 | Корпус | 22,4 | 280×280×225 | 1 | 1 |  |
| 3. | Д620 03.03.002 | Фланец | 2,9 | 16×Ø220 | 2 | 2 |  |
| 4. | Д620 03.03.006 | Крышка | 0,95 | 18×Ø145 | 1 | 1 |  |
| 5. | Д620 03.03.007 | Втулка | 0,29 | 30×Ø55 | 2 | 2 |  |
| 6. | Д620 03.01.005 | Корпус подшипника | 6,32 | 101×Ø220 | 2 | 2 |  |
| 7. | Д620 03.01.006 | Звёздочка | 2,45 | 30×Ø173,1 | 1 | 1 |  |
| 8. | Д620 03.03.016 | Втулка | 0,6 | 52×Ø60 | 1 | 1 |  |
| 9. | Д620 03.01.008 | Втулка | 0,35 | 20×Ø80 | 2 | 2 |  |
| 10. | Д620 03.01.009 | Втулка | 0,3 | 28×Ø80 | 2 | 2 |  |
| 11. | Д620 03.01.012 | Втулка | 0,3 | 25×Ø55 | 1 | 1 |  |
| 12. | Д620 03.01.017 | Пружина | 0,1 | 40×Ø75 | 2 | 2 |  |
| 13. | ДС-185/461130153 | Подшипник |  |  | 2 | 2 |  |

ДС-185 27.00.000Ч Агрегат мокрой газоочистки.

Техническая характеристика Диаметр каплеуловителя, мм 1200 Производительность насоса подачи воды, м3/ч 12,5 Мощность двигателя насоса подачи воды, кВт 2,2 Мощность двигателя дымососа, кВт 55 Запыленность дымовых газов в дымовой трубе, мг/м3 150 Эффективность пылеулавливания, % 95 Минимальный размер улавливаемых частиц, мкм 5

ДС-185 26.00.000Ч Агрегат мокрой газоочистки. (применяется для усовершенствования системы пылеочистки установок моделей Д597, Д508-2А, ДС117-2Е, ДС117-2К)

Техническая характеристика Диаметр каплеуловителя, мм 1200 Производительность насоса подачи воды, м3/ч 12,5 Мощность двигателя насоса подачи воды, кВт 2,2 Мощность двигателя дымососа, кВт 30 Запыленность дымовых газов в дымовой трубе, мг/м3 320 Эффективность пылеулавливания, % 90 Минимальный размер улавливаемых частиц, мкм 5

ДС-185 27.00.000 Агрегат мокрой газоочистки (по запчастям).

| ДС-185 27.00.000 Агрегат мокрой газоочистки |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 20.05.000 | Установка дымососа | 1100 | 2190×1552×2055 | 1 | - | см. раскрытие |
| 2. | ДС-185 26.03.000 | Каплеуловитель | 1080 | 2138×5130 | 1 | - |  |
| 3. | ДС-185 26.08.000 | Система водоснабжения | 152 |  | 1 | - | см. раскрытие |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185 26.08.110 | Установка клапана | 16,3 | 1850×500 | 1 | - |  |
| 4. | ДС-185 26.10.000 | Газоход-распылитель | 235 | L=4015 | 1 | - |  |

ДС-185 20.05.000 Установка дымососа.

Техническая характеристика Производительность при полном (max) КПД, тыс. м 3/ч 20 Полное давление при полном (max) КПД, кгс/м2 800 Мощность электродвигателя, кВт 55 Полный КПД, % 93 Диаметр рабочего колеса, мм 1000 Направление вращения рабочего колеса левое

ДС-185 20.05.000 Установка дымососа (по запчастям).

| ДС-185 20.05.000 Установка дымососа |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 20.05.010 | Дымосос | 595 | 1340×1685 | 1 | - | см. раскрытие |
| 2. | ДС-185 20.05.160 | Привод | 400 | L=887 | 1 | - |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185 20.05.170 | Двигатель | 355 | L=840 | 1 | - |  |
|  | ДС-185 20.05.161 | Шкив | 45 | 187×Ø351,4 | 1 | - |  |
| 3. | ДС-158 20.04.020 | Тяга | 1,2 | L=242 | 1 | 1 |  |
| 4. | ДС-158 20.05.360 | Тяга | 0,85 | L=278 | 1 | 1 |  |
| 5. | Д587 00.03.020 | Тяга | 1,32 | L=300 | 1 | 1 |  |
| 6. | ДС-158 20.04.076 | Рычаг | 0,64 | L=185 | 1 | 1 |  |
| 7. | ДС-185/421851125 | Механизм МЭО-40/63-0,25У-94 |  |  | 1 | - |  |
| 8. | ДС-185/256311373 | Ремень С (В)-3150Ш |  |  | 7 | - |  |

ДС-185 20.05.010 Дымосос (по запчастям).

6            7

| ДС-185 20.05.010 Дымосос. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 20.05.050 | Опора | 95 | L=854 | 1 | - | см. раскрытие |
| 2. | ДС-158 20.05.020 | Колесо | 98 | 245×Ø1002 | 1 | 1 |  |
| 3. | ДС-158 20.05.050 | Корпус спиральный | 210 | 396×1475×1365,5 | 1 | 1 |  |
| 4. | ДС-158 20.05.210 | Аппарат направляющий | 55,4 | 300×Ø902 | 1 | 1 |  |
| 5. | ДС-158 20.05.011 | Гайка | 1,1 | 80×82 | 1 | 1 |  |
| 6. | ДС-158 20.05.080 | Патрубок | 31,4 | Ø720×295 | 1 | 1 |  |
| 7. | ДС-158 20.05.016 | Косынка | 0,51 | 90×6×175 | 4 | 4 |  |

| ДС-185 20.05.050 Опора (по запчастям). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 20.05.053 | Шкив | 33 | 187×Ø286,4 | 1 | - |  |
| 2. | ДС-158 20.05.183 | Корпус | 31,6 | 400×325×190 | 1 | 1 |  |
| 3. | ДС-158 20.05.186 | Вал | 18,5 | 776×Ø70 | 1 | 1 |  |
| 4. | ДС-185/461110336 | Подшипник 312 |  |  | 1 | 1 |  |
| 5. | ДС-185/462100328 | Подшипник 42312А |  |  | 2 | 2 |  |

ДС-158 20.05.000 Установка дымососа. (применяется в составе Агрегата мокрой газоочистки ДС-185 26.00.000Ч и системы пылеочистки ДС-185 30.000.00Ч)

Техническая характеристика Производительность при полном (max) КПД, тыс. м 3/ч 14 Полное давление при полном (max) КПД, кгс/м2 500 Мощность электродвигателя, кВт 30 Полный КПД, % 74 Диаметр рабочего колеса, мм 1000 Направление вращения рабочего колеса левое

ДС-158 20.05.000 Установка дымососа (по запчастям).

| ДС-158 20.05.000 Установка дымососа (с 01.01.94г). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-158 20.05.010 | Дымосос | 587 | 1430×1370×1825 | - | 1 | см. раскрытие |
| 2. | ДС-158 20.05.430 | Привод | 230 | 625×325×470 | - | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-158 20.05.470 | Двигатель | 201 | 702×325×470 | - | 1 |  |
|  | ДС-158 20.05.198 | Шкив | 29 | 136×Ø301,4 | - | 1 |  |
| 3. | ДС-158 20.04.020 | Тяга | 1,2 | L=242 | 1 | 1 |  |
| 4. | ДС-158 20.05.360 | Тяга | 0,85 | L=278 | 1 | 1 |  |
| 5. | Д587 00.03.020 | Тяга | 1,32 | L=300 | 1 | 1 |  |
| 6. | ДС-158 20.04.076 | Рычаг | 0,64 | L=185 | 1 | 1 |  |
| 7. | ДС-185/421851139 | Механизм МЭО – 40/63 – 0,25-82 ИТ2 |  |  | - | 1 |  |
| 8. | ДС-185/256311373 | Ремень С (В)-3150Ш |  |  | - | 5 |  |

ДС-158 20.05.010 Дымосос (по запчастям).

| ДС-158 20.05.010 Дымосос (с 01.01.94г). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-158 20.05.180 | Опора | 91 | L=797 | - | 1 | см. раскрытие |
| 2. | ДС-158 20.05.020 | Колесо | 98 | 245×Ø1002 | 1 | 1 |  |
| 3. | ДС-158 20.05.050 | Корпус спиральный | 210 | 396×1475×1365,5 | 1 | 1 |  |
| 4. | ДС-158 20.05.210 | Аппарат направляющий | 55,4 | 300×Ø902 | 1 | 1 |  |
| 5. | ДС-158 20.05.011 | Гайка | 1,1 | 80×82 | 1 | 1 |  |

| ДС-158 20.05.180 Опора (по запчастям). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-158 20.05.443 | Шкив | 26 | 136×Ø286,4 | - | 1 |  |
| 2. | ДС-158 20.05.183 | Корпус | 31,6 | 400×325×190 | 1 | 1 |  |
| 3. | ДС-158 20.05.186 | Вал | 18,5 | 776×Ø70 | 1 | 1 |  |
| 4. | ДС-185/461110336 | Подшипник 312 |  |  | 1 | 1 |  |
| 5. | ДС-185/462100328 | Подшипник 42312А |  |  | 2 | 2 |  |

ДС-185 26.08.000 Система водоснабжения (по запчастям).

| ДС-185 26.08.000 Система водоснабжения |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 26.08.100 | Бак | 5 | 457×Ø225 | 1 | - |  |
| 2. | КДМ204 85.02.100 | Клапан | 12 | 230×333 | 3 | - |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185/373212707 | Клапан запорный |  |  | 3 | - |  |
| 3. | ДС-185 26.08.110 | Установка клапана | 16,3 | 1850×500 | 1 | - |  |
| 4. | ДС-185/421213506 | Манометр МТП-1М 0,6МПа-2,5 |  |  | 2 | - |  |
| 5. | ДС-185/373211119 | Клапан ДУ20. |  |  | 2 | - |  |
| 6. | ДС-185/363111232 | Агрегат электронасосный |  |  | 1 | - |  |

# Text boxes

Агрегат сушильный

(с системой пылеочистки в циклонах и мокром скруббере «Вентури»)

Каталог запасных частей

Кременчуг 2007г.

Установка

Асфальтосмеситаельная ДС-185 (ДС-158)

производительностью 48…56 т/ч

ОАО  «Кредмаш»

Комплект