| Перечень сборочных единиц |
| --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | №стр. |
| 1. | Агрегат сушильный | ДС-185(6)7 20.00.000Ч | 3 |
| 2. | Установка рукавного фильтра | ДС-185(6)7 48.00.000Ч | 6 |
| 3. | Установка дымососа | ДС-18567 48.01.000 | 9 |
| 4. | Дымосос | ДС-18567 48.01.010 | 10 |
| 5. | Шнек | ДС-18567 48.03.000 | 11 |
| 6. | Фильтр рукавный | ДС-18567 49.00.000 | 13 |
| 7. | Блок фильтра | ДС-18567 49.01.000 | 14 |
| 8. | Шнек | ДС-18567 49.02.310 | 16 |
| 9. | Установка компрессора | Д508-2А 08.00.000 | 18 |

ДС-1857 20.00.000Ч Агрегат сушильный. *ДС-18567 20.00.000Ч Агрегат сушильный.

Техническая характеристика Тип агрегата………………………………………………………………………Барабанный, непрерывного действия с противоточной системой сушки Максимальная температура нагрева материала, К(0С) ………………………………………458 (185) Установленная мощность электродвигателей, кВт, не более ………………………………………85 Размеры сушильного барабана, м: -диаметр …………………………………………………………………………………………………………1,4 -длина ……………………………………………………………………………………………………………5,6 -угол наклона, град ……………………………………………………………………………………………3,5 Частота вращения сушильного барабана, с-1 (об/мин) …………………………………………0,18 (11) Управление работой горелки…………………………………………………………………Дистанционное и автоматическое Высота дымовой трубы, м ………………………………………………………………………………17,61 Диаметр дымовой трубы, м ………………………………………………………………………………0,793

*  ДС-1857 20.00.000Ч Агрегат сушильный -  для работы на жидком топливе, ДС-18567 20.00.000Ч Агрегат сушильный -  для работы на природном газе.

ДС-1857 20.00.000Ч Агрегат сушильный (по запчастям). *ДС-18567 20.00.000Ч Агрегат сушильный (по запчастям).

*  ДС-1857 20.00.000Ч Агрегат сушильный -  для работы на жидком топливе, ДС-18567 20.00.000Ч Агрегат сушильный -  для работы на природном газе.

| ДС-1857 20.00.000Ч Агрегат сушильный. *ДС-18567 20.00.000Ч Агрегат сушильный. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 23.00.000 | Установка сушильного барабана | 5465 | 9100×2183×3378 | 1 | - | Для работы на жидком топливе |
|  | ДС-1856 21.00.000 | Установка сушильного барабана | 5450 | 8050×2464×3378 | 1 | - | Для работы на природном газе |
| 2. | ДС-185 23.06.000 | Агрегат топочный (входит в поз.1) | 521 | 496×Ø1468×1945 | 1 | - | Для работы на жидком топливе |
|  | ДС-18561 25.00.000 | Установка газовой горелки | 1970 | 6665×3030×5255 | 1 | - | Для работы на природном газе |
| 3. | ДС-1857 48.00.000Ч | Установка рукавного фильтра | 14720 |  | 1 | 1 | Для работы на жидком топливе |
|  | ДС-18567 48.00.000Ч | Установка рукавного фильтра | 14250 |  | 1 | 1 | Для работы на природном газе |
| 4. | ДС24Б 00.00.370 | Затвор («мигалка») | 19 | 390×285×664 | 1 | 1 |  |
| 5. | ДС117-2К 20.00.020 | Опора | 34,7 | Н=930 | 2 | 2 |  |
| 6. | ДС117-2К 20.00.010 | Опора | 38,1 | Н=1143 | 2 | 2 |  |
| 7. | ДС-185 20.00.310 | Установка преобразователя | 2,1 | 180×140×230 | 1 | - |  |
| 8. | ДС-158 20.00.120 | Газоход | 81,3 | 1572×724×450 | 1 | 1 | Для работы на жидком топливе |
|  | ДС-1856 20.00.060 | Переходник | 157 | 1572×724×450 | 1 | - | Для работы на природном газе |

*ДС-1857 20.00.000Ч Агрегат сушильный -  для работы на жидком топливе, ДС-18567 20.00.000Ч Агрегат сушильный -  для работы на природном газе.

| ДС-1857 48.00.000Ч Установка рукавного фильтра. *ДС-18567 48.00.000Ч Установка рукавного фильтра. |
| --- |
| Техническая характеристика Производительность по очищаемому газу, м 3/ч, не более 16500 Предварительная ступень очистки: - тип Прямоточный циклон - эффективность пылеулавливания, % 40 Рукавный фильтр: - площадь поверхности фильтрования, м2 245 - удельная газовая нагрузка, м3/м2 ·мин, 1,36 - количество секций, шт. 6 - фильтрующие элементы, количество рукавов, шт: а) всего 120 в том числе, длиной 2560мм 72 2360мм 48 б) в одной секции 20 - тип материала рукавов Nomex NO/NO 501 - гидравлическое сопротивление, Па, не более 2500 (25) - температура очищаемого газа, ºС, 180 - температура газов на выходе из фильтров, ºС, не менее 80 - номинальная концентрация пыли в очищаемом газе: а) на входе в фильтр, г/нм 3 250 б) на выходе из фильтра, мг/нм 3 20 - способ регенерации Посекционно c принудительной продувкой воздухом от вентилятора Дымосос системы пылеочистки: - номинальная производительность, м3/ч 15000 - 25000 - номинальный напор при температуре дымовых газов 100 ºС, мм вод.ст. 600 - 620 - мощность двигателя привода, кВт 55 |  |

*Установка рукавного фильтра ДС-1857 48.00.000Ч применяется для установок, работающих на жидком топливе. Установка рукавного фильтра ДС-18567 48.00.000Ч применяется для установок, работающих на природном газе.

ДС-1857 48.00.000Ч Установка рукавного фильтра (по запчастям). *ДС-18567 48.00.000Ч Установка рукавного фильтра (по запчастям).

В состав установок  рукавного фильтра ДС-1857 48.00.000 и ДС-18567 48.00.000 дополнительно  входит система управления, в том числе частотный преобразователь для плавного пуска сушильного барабана.

| ДС-1857 48.00.000Ч Установка рукавного фильтра. ДС-18567 48.00.000Ч Установка рукавного фильтра. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-18567 48.06.000 | Пылеуловитель | 217 | 1304×Ø1257×761 | 1 | - |  |
| 2. | ДС-1857 48.00.010 | Газоход | 67 | 900×650×650 | 1 | - | Для работы на жидком топливе |
|  | ДС-18567 48.00.010 | Газоход (со взрывными клапанами) | 129 | 900×620×620 | 1 | - | Для работы на природном газе |
| 3. | ДС-1857 48.00.020 | Газоход | 192 | 2230×1248×548 | 1 | - | Для работы на жидком топливе |
|  | ДС-18567 48.00.090 | Газоход | 237 | 2780×2050×620 | 1 | - | Для работы на природном газе |
| 4. | ДС-18567 48.00.360 | Установка преобразователя | 7 |  | 1 | - |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185/421251116 | Преобразователь измерительный |  |  |  |  |  |
| 5. | ДС-18567 48.01.000 | Установка дымососа | 1290 | 2585×1552×1610 | 1 | - | см. раскрытие |
| 6. | ДС-18567 48.03.000 | Шнек | 475 | 2774×1030×843 | 1 | - | см. раскрытие |
| 7. | ДС-18567 49.00.000 | Фильтр рукавный | 10280 | 7347×4641×8624 | 1 | - | см. раскрытие |
| 8. | ДС-18567 48.00.140 | Труба | 313 | 1350×1000×3300 | 1 | - |  |
| 9. | ДС-158 20.00.490 | Труба | 387 | 6220×Ø793 | 1 | - |  |
| 10. | ДС-158 20.00.500 | Труба | 377 | 6210×Ø793 | 1 | - |  |
| 11. | ДС-18567 48.00.070 | Газоход | 187 | 1725×1570×910 | 1 | - |  |
| 12. | *КДМ20467 48.00.350 | Клапан (взрывной) | 175 | 896×685×715 | 2 | - |  |
| 13. | ДС-18567 48.00.030 | Газоход | 201 | 2610×620×620 | 1 | - |  |

* Взрывные клапаны КДМ20467 48.00.350 необходимы только для установки рукавного фильтра, работающей  на природном газе.

| ДС-18567 48.01.000 Установка дымососа (по запчастям). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-18567 48.01.010 | Дымосос | 602 | 1465×1800×1450 | 1 | - | см. раскрытие |
| 2. | ДС-18567 48.01.020 | Рама | 105 | 1880×968×560 | 1 | - |  |
| 3. | ДС-185 20.05.160 | Привод | 400 | L=887 | 1 | - |  |
| 4. | ДС-185/421851125 | Механизм МЭО |  |  | 1 | - |  |
| 5. | ДС-185/256311373 | Ремень |  |  | 7 | - |  |
| 6. | ДС-158 20.05.001 | Чехол | 0,3 | 230×Ø680 | 1 | 1 |  |

| ДС-18567 48.01.010 Дымосос (по запчастям). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-158 20.05.080 | Патрубок | 31,4 | Ø720×295 | 1 | - |  |
| 2. | ДС-18567 48.01.090 | Корпус | 210 | 1366×1503×460 | 1 | - |  |
| 3. | ДС-18567 48.01.130 | Аппарат направляющий | 56 | 300×Ø902 | 1 | - |  |
| 4. | ДС-168 42.05.010 | Колесо | 111 | 245 Ø1002 | 1 | - |  |
| 5. | ДС-185 20.05.030 | Станина | 96 | 1090×572×1395 | 1 | - |  |
| 6. | ДС-185 20.05.050 | Опора | 95 | L=854 | 1 | - |  |

ДС-18567 48.03.000 Шнек (по запчастям).

| ДС-18567 48.03.000 Шнек. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-18567 48.03.010 | Корпус | 107 | 2657×1170×524 | 1 | - |  |
| 2. | ДС-18567 48.03.100 | Шнек | 88 | 2684×Ø244 | 1 | - |  |
| 3. | ДС-185 03.00.060 | Установка мотор-редуктора | 40 | 655×246 | 1 | - |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185/417462206 | Мотор-редуктор |  |  | 1 | - |  |
|  | ДС50Б 20.08.291 | Звездочка | 3,14 | 72×Ø173,9 | 1 | - |  |
| 4. | Д709 02.02.000 | Дозатор цемента | 138 | L=842 | 1 | - |  |
| 5. | ДС-18567 48.03.140 | Цепь | 5,2 | L=1981 | 1 | - |  |
| 6. | ДС-168 44.00.175 | Звездочка | 2,9 | 55×Ø173,9 | 1 | - |  |
| 7. | Н7110124 | Крышка 100 | 0,97 | 22×Ø145 | 1 | - |  |
| 8. | ДС-168 44.00.177 | Крышка | 1,7 | 29×Ø145 | 1 | - |  |
| 9. | ДС-185/461130153 | Подшипник |  |  | 2 | - |  |
| 10. | Д620 03.01.005 | Корпус подшипника | 6,32 | 101×Ø220 | 2 | - |  |

| ДС-18567 49.00.000 Фильтр рукавный (по запчастям) |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-18567 49.01.000 | Блок фильтра | 6900 | 6180×3070×3310 | 1 | - | см. раскрытие |
| 2. | ДС-18567 49.02.000 | Блок бункера | 2125 | 4082×2810×2816 | 1 | - |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-18567 49.02.310 | Шнек | 344,5 | 2490×900×500 | 1 | - | см. раскрытие |
| 3. | ДС-18567 49.04.000 | Пневмосистема | 335 |  | 1 | - |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | Д508-2А 08.00.000 | Установка компрессора | 300 | 1480×780×720 | 1 | - | см. раскрытие |

ДС-18567 49.01.000 Блок фильтра (по запчастям).

| ДС-18567 49.01.000 Блок фильтра. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-18567 49.01.520 | Газоход | 103 | 1335×785×785 | 1 | - |  |
| 2. | ДС-18567 49.01.790 | Газоход | 86 | 2014×900×350 | 1 | - |  |
| 3. | ДС-168 55.02.350 | Пневмораспределитель | 1,2 | 166×128×113 | 6 | - |  |
| 4. | КДМ2017 49.01.750 | Пневмоцилиндр | 22 | 423×Ø500 | 6 | - |  |
| 5. | КДМ2017 29.01.790 | Установка вентилятора |  |  | 1 | - |  |
| 6. | КДМ2047 49.01.620 | Рукав | 1,4 | L=2560 | 9 |  | Комплект рукавов с 1.11.2006г. |
| 7. | КДМ2047 49.01.330 | Рукав | 1,1 | L=2560 | 63 |  |  |
| 8. | КДМ2047 49.01.340 | Рукав | 1,02 | L=2360 | 41 |  |  |
| 9. | КДМ2047 49.01.630 | Рукав | 1,3 | L=2360 | 7 |  |  |

ДС-18567 49.02.310 Шнек (по запчастям).

| ДС-18567 49.02.310 Шнек. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-18567 49.02.320 | Корпус | 188 | 2372×1130×350 | 1 | - |  |
| 2. | ДС-18567 49.02.390 | Цепь (t=25,4) | 4,5 | L=1728 | 1 | - |  |
| 3. | ДС-185 03.00.060 | Установка мотор-редуктора | 40 | 655×246 | 1 | - |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185/417462206 | Мотор-редуктор |  |  | 1 | - |  |
|  | ДС50Б 20.08.291 | Звездочка | 3,14 | 72×Ø173,9 | 1 | - |  |
| 4. | КДМ2047 49.02.580 | Шнек | 79 | 2399×Ø244 | 1 | - |  |
| 5. | ДС-168 44.00.175 | Звездочка | 2,9 | 55×Ø173,9 | 1 | - |  |
| 6. | Н7110124 | Крышка 100 | 0,97 | 22×Ø145 | 1 | - |  |
| 7. | Д620 03.01.005 | Корпус подшипника | 6,32 | 101×Ø220 | 2 | - |  |
| 8. | ДС-168 44.00.177 | Крышка | 1,7 | 29×Ø145 | 1 | - |  |
| 9. | ДС-185/461130153 | Подшипник |  |  | 2 | - |  |

| Д508-2А 08.00.000 Установка компрессора (по запчастям). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | Д508-2А 08.00.210 | Рама | 83 | L=1445 | 1 | 1 |  |
| 2. | Н4110016 | Шкив | 8,5 | 75×(216,4 | 1 | 1 |  |
| 3. | ДС-185/256311261 | Ремень |  |  | 2 | 2 |  |
| 4. | ДС-185/332630221 | Двигатель |  |  | 1 | 1 | N=5,5 кВт |
| 5. | ДС-185/483423009 | Компрессор унифицированный |  |  | 1 | 1 |  |

# Text boxes

Агрегат сушильный

(с сиcтемой пылеочистки в рукавных фильтрах)

Каталог запасных частей

Кременчуг 2007г.

Установка

асфальтосмесительная ДС-1857, ДС-18567 (ДС-158)

производительностью 48…56 т/ч

ОАО  «Кредмаш»