45.07.120

| Перечень сборочных единиц |
| --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | №стр. |
| 1. | Битумное хозяйство | - | 3 |
| 2. | Насосная станция теплоносителя | ДС-158 00.20.000 | 6 |
| 3. | Установка насосная | Д506А 08.00.000 | 8 |
| 4. | Насос битумный | ДС-185 45.07.120 | 10 |
| 5. | Нагреватель битума | ДС-185 85.00.000 | 12 |
| 6. | Цистерна | ДС-185 85.01.000 | 14 |

| Битумное хозяйство. |
| --- |
| Техническая характеристика Нагреватель битума Тип Периодического действия с жаровыми трубами Температура битума, выдаваемого в смеситель, К(0С), до 433 (160) Вместимость цистерны, м 3 30 Битумопроводы Насосная установка: - количество, шт. 2 - тип насоса Шестеренный - производительность, т/ч 20 Разводка теплоносителя Насосная станция теплоносителя: Теплоноситель Масло индустриальное И-20А, И-30А ГОСТ 20799-75 Количество масла, заливаемого в систему, л 450 Производительность насоса при перекачивании теплоносителя вязкостью 0,75 см 2/с, не менее, л/с (м 3/ч) 1,1 (4,0) |  |

Битумное хозяйство (по запчастям).

| Битумное хозяйство. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 00.15.000 | Разводка теплоносителя | 356 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-158 00.20.000 | Насосная станция теплоносителя | 186 | 1187×722×940 | 1 | 1 | см. раскрытие |
| 2. | ДС-158 00.22.000 | Битумопроводы | 1195 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | Д506А 08.00.000 | Установка насосная | 325 | 1345×760×632 | 2 | 2 | см. раскрытие |
| 3. | ДС-185 85.00.000Ч | Нагреватель битума (с 01.06.05г) | 6600 | 9371×5636×8395 | 1 | 1 | см. раскрытие |
|  | ДС-185 84.00.000 | Нагреватель битума (до 01.06.05г) | 7550 | 9371×4430×8395 | - | - | снят с производства |

ДС-158 00.20.000 Насосная станция теплоносителя (по запчастям).

| ДС-158 00.20.000 Насосная станция теплоносителя. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185/373212707 | Клапан запорный Ду50 |  |  | 1 | 1 | Р = 25 кгс/см2 |
| 2 | ДС117-2Е 08.01.470 | Клапан | 5,8 | 170×237 | 2 | 2 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185/373212339 | Клапан Ду40 |  |  | 2 | 2 |  |
| 3 | ДС-185/421213514 | Манометр |  |  | 1 | 1 |  |
| 4 | ДС-185/421190095 | Оправа |  |  | 1 | 1 |  |
| 5 | ДС-185/432122167 | Термометр |  |  | 1 | 1 |  |
| 6 | ДС-185/371211544 | Клапан запорный сальниковый |  |  | 4 | 4 |  |
| 7 | ДС-158 00.18.280 | Деаэратор | 9,45 | 283×253×520 | 1 | 1 |  |
| 8 | ДС-185/363193001 | Агрегат электронасосный |  |  | 1 | 1 |  |

Д506А 08.00.000 Установка насосная (по запчастям).

| Д506А 08.00.000 Установка насосная. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | Д506А 08.00.020 | Рама | 35 | 1325×542×186 | 1 | 1 |  |
| 2. | ДС-185/332630221 | Двигатель |  |  | 1 | 1 |  |
| 3. | Д506А 07.00.001 ДС61 13.00.002 | Полумуфта (на валу двигателя) 5,5 Полумуфта (на валу двигателя) 7,5 | 3,2 | 80×Ø173 | 1 | 1 |  |
| 4. | Д508-2А 09.00.274 | Полумуфта (на валу редуктора) | 3,6 | 105×Ø173,1 | 1 | 1 |  |
| 5. | ДС-158 00.22.300 | Редуктор цилиндрический | 88 | 675×536×335 | 1 | 1 |  |
| 6. | ДС61 13.00.003 | Полумуфта (на валу редуктора) | 4,8 | 115×Ø173,1 | 1 | 1 |  |
| 7. | ДС-158 50.05.080 | Цепь | 1,3 | 508×24,2×39 | 2 | 2 | t=25,4 |
| 8. | ДС61 13.00.004 | Полумуфта (на валу насоса) | 2,8 | 58×Ø173 | 1 | 1 |  |
| 9. | ДС-185 45.07.120 | Насос битумный | 128 | 410×415×502 | 1 | 1 | См. раскрытие |

ДС-185 45.07.120 Насос битумный (по запчастям).

| ДС-185 45.07.120 Насос битумный. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1 | ДС-185 45.07.125 | Крышка (глухая боковая) | 8,8 | 215×336 | 1 | 1 |  |
| 2 | ДС-185 45.07.129 | Крышка (верхняя) | 6,51 | 294×220×44 | 1 | 1 |  |
| 3 | ДС-185 45.07.138 | Прокладка | 0,07 | 294×220 | 2 | 2 |  |
| 4 | ДС-185 45.07.127 | Вставка ведомой шестерни | 3,15 | 42×(150 | 2 | 2 |  |
| 5 | ДС-185/4612113436 | Подшипник | 0,83 | 25×(100 | 4 | 4 |  |
| 6 | ДС-185 45.07.133 | Крышка сквозная (боковая) | 9 | 216×336×55 | 1 | 1 |  |
| 7 | ДС-185 45.07.123 | Ось | 3,75 | 222×(55 | 1 | 1 |  |
| 8 | ДС-185 45.07.131 | Шестерня | 8,7 | 140×(150 | 2 | 2 |  |
| 9 | ДС-185 45.07.126 | Вставка ведущей шестерни | 3,15 | 42,2×(150,65 | 2 | 2 |  |
| 10 | ДС-185 45.07.142 | Кольцо уплотнительное | 0,0099 | (52 | 3 | 3 |  |
| 11 | ДС-185 45.07.139 | Букса | 0,59 | 47×(120 | 1 | 1 |  |
| 12 | ДС-185 45.07.122 | Вал ведущий | 5,05 | 387×(55 | 1 | 1 |  |
| 13 | ДС-185 45.07.121 | Корпус | 46,38 | 294×224×340 | 1 | 1 |  |
| 14 | ДС-185 45.07.128 | Основание | 12,48 | 410×250×50 | 1 | 1 |  |

ДС-185 85.00.000 Нагреватель битума (по запчастям) c 01.06.05г.

| ДС-185 85.00.000 Нагреватель битума c 01.06.05г. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 85.01.000 | Цистерна | 5950 | 7740×2910×2973 | 1 | - |  |
| 2. | Д506 00.00-30 | Труба дымовая | 105 | 5010×Ø320 | 1 | 1 |  |
| 3. | ДС-185 85.04.000 | Бак | 320 | 2615×1100×1475 | 1 | - |  |
| 4. | ДС-185 95.00.000 | Электрооборудование нагревателя битума | 160 |  | 1 | - |  |

ДС-185 85.01.000 Цистерна (по запчастям) c 01.06.05г.

| ДС-185 85.01.000 Цистерна c 01.06.05г. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 86.00.000 | Емкость | 5836 | 7258×2910×2973 | 1 | - |  |
| 2. | ДС-185 86.00.010 | Дымоход (с 01.08.06г.) | 79 | 2653×Ø416 | 1 | - | входит в поз.1 |
|  | Д649А-1 01.00.140 | Дымоход (до 01.08.06г.) | 74 | 2653×Ø416 | 1 | 1 |  |
| 3. | ДС-158 81.01.020 | Змеевик | 400 | 5630×800×195 | 1 | 1 | входит в поз.1 |
| 4. | Д649А-1 15.00.030 | Труба жаровая | 988 | 5940×1360×700 | 1 | 1 | входит в поз.1 |
| 5. | К-80-III-00-Ч | Кран трехходовой Ø80 | 27 | 223×260×290 | 1 | 1 | входит в поз.1 |
| 6. | ДС-185/311397013 | Горелка блочная |  |  | 1 | - |  |
| 7. | ДС-185/421141172 | Термопреобразователь сопротивления |  |  | 1 | 1 |  |
| 8. | ДС-185/421112021 | Термометр с жестким щупом |  |  | 1 | - |  |
| 9. | ДС-185/421872011 | Датчик-реле |  |  | 1 | - |  |
| 10. | ДС-18561 81.00.010 | Стенка (передняя) | 36,5 | 224×Ø526 | 1 | - |  |
| 11. | ДС-18561 81.00.040 | Вставка | 97 | 1029×Ø395 | 1 | - |  |
|  | ДС-158 00.80.001 | Вставка | 65 | 400×Ø450 | - | 1 |  |
| 12. | ДС-185/154100052 | Кирпич прямой |  |  | 6 | - |  |
| 13. | ДС-185/421214107 | Мановакуумметр |  |  | 1 | - |  |
| 14. | ДС-185/152100201 | Мертель огнеупорный |  |  | 5,5кг | - |  |

# Text boxes

Битумное хозяйство

Каталог запасных частей

Кременчуг 2007г.

Установка

асфальтосмесительная ДС-185 (ДС-158)

производительностью 48…56 т/ч

ОАО  «Кредмаш»