| Перечень сборочных единиц |
| --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | №стр. |
| 1. | Агрегат готовой смеси | ДС-1857 53.00.000 | 3 |
| 2. | Скип | ДС-1857 53.01.000 | 5 |
| 3. | Ось | ДС-1857 53.01.020 | 7 |
| 4. | Вал | ДС-1857 53.01.030 | 9 |
| 5. | Блок эстакад | ДС-1857 53.02.000 | 11 |
| 6. | Эстакада | ДС-1857 53.02.100 | 13 |
| 7. | Лебедка | ДС-1857 53.03.000 | 15 |
| 8. | Пневмосистема | ДС-1857 53.09.000 | 18 |
| 9. | Блок бункера | ДС-1857 53.30.000 | 20 |
| 10. | Блок нижний | ДС-1857 53.50.000 | 22 |
| 11. | Блок верхний | ДС-1857 53.70.000 | 24 |

| ДС-1857 53.00.000 Агрегат готовой смеси. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 53.00.120 | Установка пневмоцилиндра (125×1250) | 27 | 2930×180×210 | 1 | +чехол+фитинги |
| 2. | ДС-1857 53.01.000 | Скип | 465 | 1886×1644×1000 | 1 | см.раскрытие |
| 3. | ДС-1857 53.02.000 | Блок эстакад | 1560 | 7270×1860 (габариты транспортного положения) | 1 | см.раскрытие |
| 4. | ДС-1857 53.03.000 | Лебедка | 1130 | 2800×1475×1125 | 1 | см.раскрытие |
| 5. | ДС-1857 53.09.000 | Пневмосистема | 8 |  | 1 | см.раскрытие |
| 6. | ДС-1857 53.30.000 | Блок бункера | 2250 | 4008×3140×4384 | 1 | см.раскрытие |
| 7. | ДС-1857 53.50.000 | Блок нижний | 3110 | 3998×3128×2200 | 1 | см.раскрытие |
| 8. | ДС-1857 53.70.000 | Блок верхний | 2790 | 5932×3140×4181 | 1 | см.раскрытие |
| 9. | ДС-1857 51.60.000 | Вставка | 1879 | 4267×3128×2135 | 1 |  |
| 10. | ДС-185 51.70.600 | Ролик | 36 | 674×Ø173 | 1 |  |

| ДС-1857 53.01.000 Скип. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 53.01.010 ДС-185 51.01.180 | Корпус Входит: Ось | 225 11,1 | 1590×1230×950 l=1280 | 1 1 |  |
| 2. | ДС-1857 53.01.020 | Ось | 58 | l=1480 | 1 | см.раскрытие |
| 3. | ДС-1857 03.01.030 | Вал | 49 | l=1480 | 1 | см.раскрытие |
| 4. | ДС-185 52.01.020 ДС117-2К 50.01.031 ДС-185/461130119 | Боковина Входит: Ролик (затвора скипа) Подшипник 1209 | 30 1,9 | 1084×608×248 58×Ø110 | 1 1 |  |
| 5. | ДС-185 52.01.030 ДС117-2К 50.01.031 ДС-185/461130119 | Боковина Входит: Ролик (затвора скипа) Подшипник 1209 | 30 1,9 | 1084×608×248 58×Ø110 | 1 1 | затвор скипа |
| 6. | ДС-168 82.01.080 | Днище | 54 | 1148×608×140 |  |  |
| 7. | ДС-168 82.01.040 | Скребок | 8,6 | 1132×270 |  |  |
| 8. | ДС117-2Е 04.02.005 | Пружина | 0,74 | 280×Ø52 |  |  |

| ДС-1857 53.01.020 Ось. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-185 52.01.060 | Корпус | 9,4 | 100×100×178 | 1 |  |
| 2. | ДС-1857 53.01.021 | Крышка | 0,21 | Ø110×4 | 2 |  |
| 3. | ДС-185 51.01.051 | Колесо | 4,5 | 85× Ø185 | 2 |  |
| 4. | ДС-185 52.01.053 | Ось | 30 | l=1435×Ø60 | 1 |  |
| 5. | Д647 30.01.049 | Крышка | 0,7 | 22×Ø140 | 2 |  |
| 6. | ДС-185/46110231 | Подшипник 209 |  |  | 4 |  |

| ДС-1857 53.01.030 Вал. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-185 51.01.030 | Вал | 38 | l=1435 | 1 |  |
| 2. | ДС-1857 53.01.021 | Крышка | 0,21 | Ø110×4 | 2 |  |
| 3. | ДС-185 51.01.051 | Колесо | 4,5 | 85× Ø185 | 2 |  |
| 4. | Д647 30.01.049 | Крышка | 0,7 | 22×Ø140 | 2 |  |
| 5. | ДС-185/46110231 | Подшипник 209 |  |  | 4 |  |

| ДС-1857 53.02.000 Блок эстакад. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 53.02.100 | Эстакада | 875 | 6909×1960×1580 | 1 | см.раскрытие |
| 2. | ДС-1857 53.02.200 | Эстакада | 670 | 7270×1800×813 | 1 |  |

| ДС-1857 53.02.100 Эстакада. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-168 55.02.350 | Пневмораспределитель | 1,2 | 128×113×166 | 1 |  |
| 2. | ДС-168 82.02.270 ДС-168 55.01.510 ДС185/415127015 | Упор поворотный Входит: Установка пневмоцилиндра (пневмоцилиндр 100×200) | 62 6,8 | 585×115×115 | 1 1 | +чехол+фитинги |
| 3. | ДС-168 82.02.390 ДС-168 55.01.510 ДС185/115127015 | Упор поворотный Входит: Установка пневмоцилиндра (пневмоцилиндр 100×200) | 62 6,8 | 585×115×115 | 1 1 | +чехол+фитинги |
| 4. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 l=0,35м l=0,8м l=1м |  |  | 2 2 2 | 4,3м |

| ДС-1857 53.03.000 Лебедка. Лист 1 |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-185 40.01.300 | Лебедка | 15 | l=450 | 1 |  |
| 2. | ДС-185 51.03.010 ДС-185 51.03.018 | Барабан Входит: Вал | 240 24,2 | 1093×Ø500 1045×Ø70 | 1 1 |  |
| 3. | ДС-185 51.03.070 | Цепь | 7,3 | l=977,9 | 1 | t=44,45 |
| 4. | ДС-185 52.03.080 | Командаппарат | 50 | 810×440×475 | 1 | Раскрыт в каталоге на ДС185 |
| 5. | ДС-1857 96.18.000 | Электрооборудование лебедки | 7 |  | 1 |  |
| 6. | ДС-185 52.03.300 | Устройство контроля положения конатов | 25 | 268×672×267 | 1 |  |
| 7. | ДС-185 52.03.360 | Ролик | 9,8 | l=293×Ø112 | 1 |  |
| 8. | ДС-158 50.05.080 | Цепь | 1,3 | l=508 | 1 | t=25,4 |
| 9. | ДС-158 50.06.140 | Цепь | 0,8 | l=305 | 1 | t=25,4 |
| 10. | ДС-168 82.03.030 ДС-185/135122065 | Канат Входит: Канат 6,5-Г-1-Н-1670 | 1,9 | l=13м | 1 |  |
| 11. | ДС-185 51.03.003 | Полумуфта (на редукторе) | 5,4 | 120×Ø173,9 | 1 | посадочн.Ø40 |
| 12. | ДС-185 51.03.004 | Шкив (тормозной барабан) | 8,4 | 92×Ø200 | 1 |  |

| ДС-1857 53.03.000 Лебедка. Лист 2 |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 13 | ДС-185 52.03.001 | Полумуфта (на двигателе) | 7,8 | 110×Ø173,9 | 1 | посадочн.Ø48 |
| 14. | ДС-61А 03.01.782 | Полумуфта (на редукторе) | 22,5 | 165×Ø331,4 | 1 | посадочн.Ø89, конус |
| 15. | ДС-185/332550001 | Двигатель 5А160S4У2 |  |  | 1 |  |
| 16. | ДС-185/417113496 | Редуктор 1Ц2У-250-31,5-21У1 |  |  | 1 |  |
| 17. | ДС-185/317170002 | Тормоз ТКТ-200МУ2 |  |  | 1 |  |
| 18. | ДС-185/135127116 | Канат 11,5-Г-В-С-Н |  | l=34,5м | 2 | 69м |

| ДС-1857 53.09.000 Пневмосистема. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-158 00.04.005 | Рукав | 0,95 | 950×Ø40 | 3 |  |
| 2. | ДС-185/374231032 | Клапан обратный VNR-201-01 |  |  | 1 |  |
| 3. | ДС-185/373270011 | Кран шаровый DN15 ВИЛН |  |  | 1 |  |
| 4. | ДС-185/421213514 | Манометр МТП-1М-1МПа-2,5 |  |  | 1 |  |
| 5. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 l=0,7м l=1,2м l=4,8м l=5,7м |  |  | 1 2 1 1 | 0,7 2,4 13,6м 4,8 5,7 |

| ДС-1857 53.30.000 Блок бункера. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  | ДС-1857 96.16.000 ДС-1857М 52.33.000 | Электрооборудование блока промежуточного бункера Блок промежуточного бункера Входит: | 1,9 2250 | 4008×3140×4384 | 1 1 |  |
| 1. | ДС-16837М 82.31.050 | Бункер | 550 | 1857×1448×1676 | 1 | сварка |
| 2. | ДС-168 55.02.350 | Пневмораспределитель | 1,2 | 128×113×166 | 1 |  |
| 3. | ДС-168 82.05.050-01 | Пневмоцилиндр (100×400) | 19 | l=1256 | 1 | +вилка,чехол,фитинги |
| 4. | ДС-185 51.05.020-01 | Днище | 82 | l=1672 | 1 |  |
| 5. | ДС-168 82.35.080 | Боковина | 12 | 74×160×710 | 1 |  |
| 6. | ДС-168 82.35.090 | Боковина | 12,5 | 74×160×668 | 1 |  |
| 7. | ДС-185/373270011 | Кран шаровой DN15 |  |  | 1 |  |
| 8. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 l=1м |  |  | 2 | 2м |

| ДС-1857 53.50.000 Блок нижний. |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  | ДС-1857 96.14.000 ДС-185 52.50.000 | Электрооборудование нижнего блока Блок нижний Входит: | 3110 | 3998×3128×2200 | 1 |  |
| 1. | ДС-185 51.50.010 | Затвор Входит: | 160 | 2316×563×620 | 2 |  |
|  | ДС-185/344351308 | Электронагреватель трубчатый ТЭН-120 Г13/1S 220 |  |  | 2 |  |
| 2. | ДС-185 51.50.260 | Ресивер | 68 | 1435×190×510 | 1 |  |
| 3. | ДС-185 51.50.350 | Блок нижний | 2625 | 3998×3128×2200 | 1 | сварка |
| 4. | ДС-168 55.02.360 | Пневмораспределитель | 1,2 | 129×125×166 | 2 |  |
| 5. | ДС-168 82.05.050 | Пневмоцилиндр (160×400) | 19 | l=1256 | 2 | +вилка,чехол,фитинги |
| 6. | ДС-185/344351308 | Электронагреватель трубчатый ТЭН-120 Г13/1S 220 |  |  | 4 |  |
| 7. | ДС-185/421141169 | Термопреобразователь сопротивления ТСП-1287 У2 |  |  | 2 |  |
| 7а | ДС-185/421141172 | Термопреобразователь сопротивления ТСП-1287 У2 |  |  | 1 |  |
| 8. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 l=0,6м l=1,1м |  |  | 4 2 | 2,4м 4,6м 2,2м |
| 9. | ДС-185/421153152 | Фильтр МС-202-F00 |  |  | 1 |  |

| ДС-1857 53.70.000 Блок верхний. |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 96.15.000 | Электрооборудование верхнего блока | 5,4 |  | 1 |  |
| 2. | ДС-185 51.76.600 | Ролик отклоняющий | 36 | 674×Ø173 | 1 |  |
| 3. | ДС-185 52.70.000 | Блок верхний Входит: | 2680 | 5222×3128×4165 | 1 |  |
| 4. | ДС-185 51.70.010 | Бункер | 1220 | 4273×3128×1022 | 1 |  |
| 5. | ДС-185 51.70.400 | Указатель верхнего уровня | 9,5 | 400×165×625 | 1 |  |
| 6. | ДС-185 51.70.490 ДС-185/342831526 | Упор Входит: Выключатель ВП16РЕ23Б231 | 18 | 797×112×390 | 1 1 |  |
| 7. | ДС-185 52.70.010 | Эстакада | 132 | 1675×1632×540 | 1 |  |
| 8. | ДС-185 52.70.030 | Блок | 48,5 | 515×300×Ø450 | 2 |  |
| 9. | ДС-185/342831526 | Выключатель ВП16РЕ23Б 231-55 Т2.3 |  |  | 2 |  |

# Text boxes

Агрегат готовой смеси

Каталог запасных частей

Книга 6

Кременчуг 2012г.

Установка

асфальтосмесительная ДС-1857 улучшенная

производительностью 52…64 т/ч

ПАО  «Кредмаш»