| Перечень сборочных единиц |
| --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | №стр. |
| 1. | Агрегат сушильный (жидкотопливный вариант) | ДС-185 20.40.000 | 3 |
| 2. | Агрегат мокрой газоочистки | ДС-185 27.00.000 | 7 |
| 3. | Установка дымососа | ДС-185 20.05.000 | 9 |
| 4. | Дымосос | ДС-185 20.05.010 | 11 |
| 5. | Опора | ДС-185 20.05.050 | 13 |
| 6. | Система водоснабжения | ДС-185 26.08.000 | 14 |
| 7. | Бункер циклонов | ДС117-2К 20.02.000 | 16 |
| 8. | Шнек | ДС117-2К 20.02.300 | 17 |
| 9. | Затвор в сборе | Д620 03.03.000 | 19 |
| 10. | Блок циклонов | ДС117-2К 20.03.000 | 21 |
| 11. | Вентилятор | ДС-1857 20.40.100 | 23 |
| 12. | Установка сушильного барабана | ДС-1857 21.40.000 | 25 |
| 13. | Шестерня ведущая | ДС-1857 21.40.040 | 27 |
| 14. | Барабан сушильный | ДС-1857 21.41.000 | 29 |
| 15. | Барабан | ДС-1857 21.41.300 | 31 |
| 16. | Агрегат топочный | ДС-185 23.06.000 | 33 |
| 17. | Топка | ДС-185 23.06.190 | 35 |
| 18. | Горелка | ДС-185 23.06.690 | 36 |
| 19. | Ствол | ДС-185 23.06.750 | 38 |
| 20. | Узел регулирования | ДС-18561 20.07.750-01 | 40 |
| 21. | Запальник | ДС-168 45.02.150 | 42 |
| 22. | Агрегат сушильный (газовый вариант) | ДС-18561 20.40.000 | 44 |
| 23. | Установка сушильного барабана | ДС-18561 21.40.000 | 48 |
| 24. | Агрегат топочный | ДС-18561 21.08.000 | 50 |
| 25. | Агрегат мокрой газоочистки | ДС-18561 27.00.000 | 52 |
| 26. | Установка дымососа | ДС-18561 20.05.000 | 54 |

| ДС-185 20.40.000 Агрегат сушильный. Лист 1 |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-185 20.00.460 | Лоток | 24 | 557×370×330 | 1 |  |
| 2. | ДС-185 20.40.050 | Газоход (от суш.барабана к циклонам) | 321 | 2665×2984×668 | 1 |  |
| 3. | ДС-185 20.40.400 | Предварительная ступень очистки (ПСО) | 390 | 1048×1298×2457 | 1 |  |
| 4. | ДС-185 27.00.000 | Агрегат мокрой газоочистки | 2633 |  | 1 | см.раскрытие |
| 5. | ДС117-2К 20.02.000 | Бункер циклонов | 906,5 | 3300×2215×3078 | 1 | см.раскрытие |
| 6. | ДС117-2К 20.03.000 | Блок циклонов | 1910 | 3342×2380×3738 | 1 | см.раскрытие |
| 7. | ДС-158 20.00.080 | Газоход (от дымососа к циклонам) | 127,4 | 1150×812×2613 | 1 |  |
| 8. | ДС-158 20.00.490 | Труба (нижняя) | 387 | 6220×Ø921 | 1 |  |
| 9. | ДС-158 20.00.500 | Труба (верхняя) | 377 | 6210×Ø921 | 1 |  |
| 10. | ДС-168 46.00.170 | Растяжка | 3,1 | l=15240 | 3 |  |
| 11. | ДС-168 46.00.170-03 | Растяжка | 3,3 | l=16800 | 3 |  |
| 12. | ДС-168 77.01.170 | Лестница | 12 | 1110×1140×1000 | 1 |  |
| 13. | ДС-1857 20.40.050 | Опора | 51,7 | 245×500×1176 | 2 |  |
| 14. | ДС-1857 20.40.060 | Опора | 46,5 | 245×500×962 | 2 |  |
| 15. | ДС-1857 20.40.100 | Вентилятор | 327 | 940×962×1057 | 1 | см.раскрытие |
| 16. | ДС-1857 21.40.000 | Установка сушильного барабана | 7400 | 9390×2017×3020 | 1 | см.раскрытие |

| ДС-185 20.40.000 Агрегат сушильный. Лист 2 |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 17. | ДС-1857М 20.00.120 | Лестница | 107 | 700×2115×4310 | 1 |  |
| 18. | ДС-18561 20.07.700 | Переходник (над вентилятором) | 11,7 | 664×304×324 | 1 |  |
| 19. | ДС-18561 20.07.890 | Чехол (над вентилятором) | 0,56 | 312×304×130 | 1 |  |
| 20. | ДС-18561 20.40.030 | Опора | 21 | 994×1028 | 1 |  |
| 21. | ДС-18561 20.40.120 ДС-185/482590022 | Шнек Входит: Питатель шнековый ТИ219/3,08м/шаг1/2 | 300 | l=3950 | 1 1 |  |
| 22. | ДС-18561 20.40.140 | Переходник | 74 | Ø346×225 | 1 |  |
| 23. | ДС-18561 20.40.150 | Переходник | 6,7 | Ø296×230 | 1 |  |
| 24. | КДМ2047 29.00.200 | Лоток | 5,6 | 315×274×186 | 1 |  |

| ДС-185 27.00.000 Агрегат мокрой газоочистки. |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-185 20.05.000 | Установка дымососа | 1100 | 2190×1552×2055 | 1 | см.раскрытие |
| 2. | ДС-185 26.03.000 | Каплеуловитель | 1080 | 2138×5130 | 1 |  |
| 3. | ДС-185 26.08.000 | Система снабжения | 152 |  | 1 | см.раскрытие |
| 4. | ДС-185 26.10.000 ДС-185 26.09.100 | Газоход-расылитель Входит: Форсунка | 235 7,7 | l=4015 576×Ø170×545 | 1 |  |
| 5. | ДС-185 26.00.002 | Чехол | 0,25 | 300×Ø560 | 1 |  |

| ДС-185 20.05.000 Установка дымососа. |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-185 20.05.010 | Дымосос | 595 | 1340×1685 | 1 |  |
| 2. | ДС-185 20.05.160 ДС-185 20.05.170 ДС-185 20.05.161 | Привод Входит: Двигатель Шкив | 400 | l=887 l=840 187×Ø351,4 | 1 1 1 |  |
| 3. | ДС-185 20.05.110 | Тяга | 2,08 | l=475 | 2 |  |
| 4. | ДС-185 91.07.000 | Электрооборудование | 8 |  | 1 |  |
| 5. | ДС-158 20.04.020 | Тяга | 1,2 | l=242 | 1 |  |
| 6. | ДС-158 20.05.360 | Тяга | 0,85 | l=278 | 1 |  |
| 7. | Д587 00.03.020 | Тяга | 1,32 | l=300 | 2 |  |
| 8. | ДС-158 20.04.076 | Рычаг | 0,64 | l=185 | 1 |  |
| 9. | ДС-158 20.05.001 | Чехол | 0,3 | 230×Ø680 | 1 |  |
| 10. | ДС-185/421851131 | Механизм МЭО-40/63-0,25Р-01У2 |  |  | 1 |  |
| 11. | ДС-185/256311373 | Ремень С (В)-3150Ш |  |  | 7 |  |

| ДС-185 20.05.010 Дымосос. |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-185 20.05.050 | Опора | 95 | l=854 | 1 | см.раскрытие |
| 2. | ДС-158 20.05.020 | Колесо | 98 | 245×Ø1002 | 1 |  |
| 3. | ДС-158 20.05.050 | Корпус спиральный | 210 | 396×1475×1365,5 | 1 |  |
| 4. | ДС-158 20.05.210 | Аппарат направляющий | 55,4 | 300×Ø902 | 1 |  |
| 5. | ДС-158 20.05.011 | Гайка | 1,1 | 80×82 | 1 |  |
| 6. | ДС-158 20.05.080 | Патрубок | 31,4 | 295×Ø720 |  |  |

| ДС-185 20.05.050 Опора. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-185 20.05.053 | Шкив | 33 | 187×Ø286,4 | 1 |  |
| 2. | ДС-158 20.05.183 | Корпус | 31,6 | 400×325×190 | 1 |  |
| 3. | ДС-158 20.05.186 | Вал | 18,5 | 776×Ø70 | 1 |  |
| 4. | ДС-185/461110336 | Подшипник 312 |  |  | 1 |  |
| 5. | ДС-185/462100328 | Подшипник 42312А |  |  | 2 |  |

ДС-185 26.08.000 Система водоснабжения.

| ДС-185 26.08.000 Система водоснабжения. |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-185 26.08.100 | Бак | 5 | 457×Ø225 | 1 |  |
| 2. | КДМ204 85.02.100 ДС-185/373212707 | Клапан Входит: Клапан (запорный) 15К416НЖДу50 | 12 | 230×333 | 3 3 |  |
| 3. | ДС-185 26.08.110 Д646-1А 00.05.220 | Установка клапана Входит: Клапан (мембранный) | 16,3 3,6 | 1850×500 345×Ø205 | 1 1 |  |
| 4. | ДС-185/421213506 | Манометр МТП-1М 0,6МПа-2,5 |  |  | 2 |  |
| 5. | ДС-185/373270014 | Кран шаровый DN20 ВИЛН.491812.005(11Б41П) |  |  | 2 |  |
| 6. | ДС-185/363111232 | Агрегат электронасосный КМ 50-32-125-С-А-УЗ |  |  | 1 |  |

| Д117-2К 20.02.000 Бункер циклонов. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС117-2К 20.02.010 | Бункер | 90 | 900×1630×1426 | 2 |  |
| 2. | ДС117-2К 20.02.300 | Шнек | 333,5 | 3385×372×578 | 1 | См. раскрытие |
| 3. | ДС24 02.00.040 | Рама | 303,3 | 2708×2033×2808 | 1 |  |

| ДС117-2К 20.02.300 Шнек |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС117-2К 20.02.200 | Шнек | 78,5 | 2445×Ø246 | 1 |  |
| 2. | ДС117-2К 20.02.290 Код 142008026 | Цепь Цепь Пр-25,4-6000(48зв) | 3 | l=1193 | 1 |  |
| 3. | ДС117-2К 20.02.310 | Корпус | 98 | l=2993 | 1 |  |
| 4. | Д620 03.03.000 | Затвор в сборе | 68 | 610×280×225 | 1 | см.раскрытие |
| 5. | ДС117-2К 20.02.101 | Вал | 5,3 | 328×Ø52 | 1 |  |
| 6. | ДС117-2К 20.02.106 | Полумуфта (на валу шнека) | 3,3 | 60×Ø150 | 1 |  |
| 7. | ДС-168 44.00.175 | Звездочка (на валу шнека) | 2,9 | 55×Ø173,9 | 1 | z=20,Øпосадочн.=45 |
| 8. | ДС117-2К 20.02.107 | Полумуфта (на валу мотор-редуктора) | 3,6 | 60×Ø150 | 1 |  |
| 9. | Д620 03.01.005 | Корпус подшипника | 6,32 | 100×Ø220 | 2 |  |
| 10. | Н7110124 | Крышка 100 |  |  | 2 |  |
| 11. | ДС-185/461130153 | Подшипник 1309 |  |  | 2 |  |
| 12. | ДС-185/417462205 | Мотор-редуктор МТС42AG1550/1,5kw/4р |  |  | 1 |  |
| 13. | ДС-185/415500009 | Элемент упругий PHEFRC150NP |  |  | 1 |  |

Д620 03.03.000 Затвор в сборе.

| Д620 03.03.000 Затвор в сборе. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | Д620 03.03.020 | Ротор | 19,5 | 594×Ø180 | 1 |  |
| 2. | Д620 03.03.001 | Корпус | 22,4 | 280×280×225 | 1 |  |
| 3. | Д620 03.03.002 | Фланец | 2,9 | 16×Ø220 | 2 |  |
| 4. | Д620 03.03.006 | Крышка | 0,95 | 18×Ø145 | 1 |  |
| 5. | Д620 03.03.007 | Втулка | 0,29 | 30×Ø55 | 2 |  |
| 6. | Д620 03.01.005 | Корпус подшипника | 6,32 | 101×Ø220 | 2 |  |
| 7. | Д620 03.01.006 | Звёздочка | 2,45 | 30×Ø173,1 | 1 | z=20,Øпосадочн.=45 |
| 8. | Д620 03.03.016 | Втулка | 0,6 | 52×Ø60 | 1 |  |
| 9. | Д620 03.01.008 | Втулка | 0,35 | 20×Ø80 | 2 |  |
| 10. | Д620 03.01.009 | Втулка | 0,3 | 28×Ø80 | 2 |  |
| 11. | Д620 03.01.012 | Втулка | 0,3 | 25×Ø55 | 1 |  |
| 12. | Д620 03.01.017 | Пружина | 0,1 | 40×Ø75 | 2 |  |
| 13. | ДС-185/461130153 | Подшипник 1309 |  |  | 2 |  |

ДС117-2К 20.03.000 Блок циклонов.

| ДС117-2К 20.03.000 Блок циклонов |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС117-2К 20.01.050 | Вставка | 6,2 | 180×215×311 | 4 | входит в состав поз. 3,4,5,6. |
| 2. | ДС117-2К 20.01.070 | Газоход («штаны») | 173,5 | 3521×600×1710 | 1 |  |
| 3. | КДМ204 44.01.020-01 | Циклон (правый, с фланцем) | 306 | 1340×1203×3237 | 1 |  |
| 4. | КДМ204 44.01.040-01 | Циклон (левый, с фланцем) | 306 | 1340×1203×3237 | 1 |  |
| 5. | КДМ204 44.01.050-01 | Циклон (левый, без фланца) | 304 | 1300×1201×3237 | 1 |  |
| 6. | КДМ204 44.01.030-01 | Циклон (правый, без фланца) | 304 | 1300×1201×3237 | 1 |  |
| 7. | ДС117-2К 20.03.060 | Коллектор | 91,5 | 2415×560×450 | 2 |  |
| 8. | ДС24 01.00.160 | Коллектор | 65,4 | 1370×488×635 | 1 |  |
| 9. | ДС24 03.00.010 | Рама | 195 | 2700×2215×964 | 1 |  |

| ДС-1857 20.40.100 Вентилятор. |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 20.04.110 | Колесо рабочее | 25 | 209×Ø595 | 1 |  |
| 2. | ДС-185 20.09.010-01 | Корпус | 56,3 | 960×261×263 | 1 |  |
| 3. | ДС-185 20.09.090-01 | Станина | 66 | 740×500×1009 | 1 |  |
| 4. | ДС-185 20.09.110 | Опора | 3,32 | 400×280 | 1 |  |
| 5. | ДС-185 20.09.120 | Коллектор | 6,35 | 100×Ø385 | 1 |  |
| 6. | ДС-185 20.09.150 | Фланец | 1,33 | 7×Ø385 | 1 |  |
| 7. | КДМ201 22.02.260 ДС-185/332531113 | Двигатель Входит: Двигатель АИР160М2У2 | 140 | 660×430 | 1 1 |  |

| ДС-1857 21.40.000 Установка сушильного барабана. |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 21.40.010 | Бандаж (для уплотнения барабана) | 8,4 | 75×1722 | 2 |  |
| 2. | ДС-1857 21.40.020 | Бандаж | 13 | 75×1594 | 2 |  |
| 3. | ДС-1857 21.40.040 | Шестерня ведущая | 145 | 674×Ø420 | 1 | см.раскрытие |
| 4. | ДС-1857 21.41.000 | Барабан сушильный | 4700 | 6130×Ø1723 | 1 | см.раскрытие |
| 5. | ДС-1857 21.42.000 | Коробка загрузочная | 395 | 2076×1683×2260 | 1 |  |
| 6. | ДС-1857 21.43.000 | Коробка разгрузочная | 145 | 496×Ø1508×1964 | 1 |  |
| 7. | ДС-1857 21.44.000 | Рама | 790 | 8427×1986×892 | 1 |  |
| 8. | ДС-1857 96.08.000 | Электрооборудование сушильного барабана | 20 |  | 1 |  |
| 9. | Д588 01.05.000 | Ролик опорный | 56 | 330×Ø320 | 4 | Раскрыто в |
| 10. | Д588 01.06.000 | Ролик упорный | 28 | 140×Ø320 | 2 | каталоге ДС185 |
| 11. | ДС-185 20.00.310 | Установка преобразователя | 2,1 | 180×140×230 | 1 |  |
| 12. | ДС-185 23.06.000 | Агрегат топочный | 521 | 1222×1116×1110 | 1 | см.раскрытие |
| 13. | ДС-1857 21.40.001 | Лента | 10 | 5150×140 | 1 |  |
| 14. | Д588Б 11.00.002 | Кронштейн | 6,2 | 280×60×153 | 8 |  |
| 15. | ДС-185/421141169 | Термопреобразователь сопротивления ТСП-1287У2 |  |  | 1 |  |
| 16. | ДС-185/417462246 | Мотор-редуктор цилиндрический SK 6282 AB GH-160L/4 |  |  | 1 |  |

| ДС-1857 21.40.040 Шестерня ведущая. |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 21.40.041 | Вал | 18,8 | 630×Ø75 | 1 |  |
| 2. | ДС-1857 21.40.042 | Шестерня | 72,6 | 130×Ø420 | 1 | посадочн.Ø75 |
| 3. | ДС-1857 21.40.043 | Крышка подшипника | 3,5 | 26×Ø210 | 1 |  |
| 4. | ДС-1857 21.40.044 | Крышка подшипника | 3,5 | 26Ø210 | 2 |  |
| 5. | ДС-1857 21.40.045 | Корпус подшипника | 16,1 | 340×87×225 | 2 |  |
| 6. | ДС-1857 21.40.046 | Крышка непроходная | 4 | 18×Ø210 | 1 |  |
| 7. | ДС-1857 21.40.048 | Втулка | 0,44 | 62×Ø85 | 2 |  |
| 8. | ДС-1857 21.40.049 | Втулка | 0,33 | 34×Ø80 | 1 |  |
| 9. | ДС-185/253131003 | Манжета 2,2-80×105-1 |  |  | 2 |  |
| 10. | ДС-185/462200124 | Подшипник 3614 |  |  | 2 |  |

| ДС-1857 21.41.000 Барабан сушильный. |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  | ДС-1857 21.41.000 ДС-1857 21.41.020 ДС-1857 21.41.100 ДС-1857 21.41.200 | Барабан сушильный Барабан Барабан Барабан сушильный: | 4700 4570 4240 4175 | 6130×Ø1723 6130×Ø1723 6130×Ø1723 6130×Ø1723 | 1 1 1 1 | листы,заклепки маты,листы ребра,полосы,шипы |
| 1. | ДС-1857 21.41.300 | Барабан | 3230 | 6000×1602,5 | 1 | см.раскрытие |
| 2. | ДС-1857 21.41.201 | Компенсатор | 4,7 | 460×300 | 30 |  |
| 3. | ДС-158 21.01.016 | Венец зубчатый | 223 | 107×Ø1723 | 1 |  |
| 4. | ДС-158 21.01.017 | Бандаж | 285 | 107×Ø1723 | 1 | со скосом |
| 5. | ДС-158 21.01.018 | Бандаж | 290 | 107×Ø1723 | 1 | без скоса |

| ДС-1857 21.41.300 Барабан. |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1857 21.41.310 | Лопасть | 13,2 | 800×165 | 12 |  |
| 2. | ДС-1857 21.41.400 | Обечайка | 1850 | 6000×1460 | 1 |  |
| 3. | ДС-158 21.01.020 | Лопасть | 12 | 795×165 | 12 |  |
| 4. | ДС-158 21.01.030 | Лопасть | 16 | 800×188 | 24 |  |
| 5. | ДС-168 41.31.220 | Лопасть | 19 | 780×128 | 12 |  |
| 6. | ДС-168 41.31.230 | Лопасть | 17,8 | 775×128 | 12 |  |
| 7. | ДС-1857 21.41.301 | Лопасть | 8,5 | 800×260 | 16 |  |

| ДС-185 23.06.000 Агрегат топочный. |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-185 23.06.01 ДС-185 23.06.190 | Опора Входит: Топка | 415,5 228,6 | 1222×1157×1167 366×Ø820 | 1 1 | см.раскрытие |
| 2. | ДС-185 23.06.510 | Бак | 8,4 | 285×219×348 | 1 |  |
| 3* | ДС-185 23.06.690 | Горелка | 51 | 738×525×322 | 1 | см.раскрытие |
| 4. | ДС-168 45.02.150 | Запальник | 5,2 | 420×185×187 | 1 | см.раскрытие |
| 5. | ДС-168 45.02.320 | Тубус | 4 | 350...525×□130 | 1 |  |
| 6. | ДС-18561 20.07.750-01 | Узел регулирования | 44 | 590×560×379 | 1 | см.раскрытие «01» - разные таблички |
| 7. | ДС-185/421213514 | Манометр МТП-1М-1МПа-2,5 |  |  | 1 |  |
| 8. | ДС-185/373270022 | Кран шаровой резьбовый FGINOX(AISI316 PN64)DN15 |  |  | 1 |  |
| 9. | ДС-185/373270033 | Кран шаровой DN32 ВИЛН491812.007 |  |  | 1 |  |

* горелка  и узел регулирования заказываются в комплекте ,так как МЭО-40/63-0,25Р-01У2 2 шт. входят в состав узла регулирования.

| ДС-185 23.06.190 Топка. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-185 23.06.180 | Корпус топки | 55,6 | 366×730×900 | 1 |  |
| 2. | ДС-185 23.06.185-ч | Муфель | 173 | 340×Ø700 | 1 | «ч»-в з/ч – в ящике |

| ДС-185 23.06.690 Горелка. |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-185 23.06.390 | Завихритель | 2,57 | 50×Ø140 | 1 |  |
| 2. | ДС-185 23.06.750 | Ствол | 5 | 714×231×174 | 1 | см.раскрытие |
| 3. | ДС-185 23.06.770 | Корпус | 31,5 | 644×337×298 | 1 |  |
| 4. | КДМ201 22.01.290 ДС-185/421185131 | Механизм МЭО Входит: МЭО 40/63-0,25Р-01У2 | 8,3 | 300×180×198 | 1 |  |

ДС-185 23.06.750 Ствол.

| ДС-185 23.06.750 Ствол. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-185 23.06.460 | Распылитель | 0,095 | 40×Ø30 | 1 | Для работы на мазуте Øотв.=3,2мм |
| 2. | ДС-185 23.06.760 | Корпус | 2,9 | 650×120×203 | 1 |  |
| 3. | ДС-185 23.06.751 | Шток | 1,1 | 625×Ø18 | 1 |  |
| 4. | ДС-185 23.06.752 | Ниппель | 0,46 | 55×40×40 | 1 |  |
| 5. | ДС-185 23.06.753 | Упор | 0,07 | 35×Ø25 | 1 |  |
| 6. | ДС-158 21.06.171 | Контргайка | 0,05 | Ø44 | 1 |  |
| 7. | ДС-158 21.06.172 | Штуцер | 0,3 | 30×Ø36,9 | 1 |  |
| 8. | ДС-158 21.06.173 | Пружина | 0,01 | L=26 | 1 |  |
| 9. | ДС-158 21.06.175 | Гайка накладная | 0,14 | Ø44 | 1 |  |
| 10. | ДС-158 21.06.182 | Шток | 0,06 | L=76 | 1 |  |
| Сменное оборудование: |
|  | ДС-185 00.08.010 | Распылитель | 0,095 | 40×Ø30 | 1 | Для работы на диз.топливе Øотв=2,8мм |

ДС-18561 20.07.750-01 Узел регулирования.

| ДС-18561 20.07.750-01 Узел регулирования. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-18561 20.07.120 | Рычаг | 0,3 | 251×25×25 | 1 |  |
| 2. | ДС-18561 20.07.150 | Вал | 0,69 | 324×Ø70 | 1 |  |
| 3. | ДС-18561 20.07.760 | Рычаг | 0,55 | 191×59×26 | 1 |  |
| 4. | ДС-18561 20.07.770 | Рычаг | 0,4 | 141×25×26 | 1 |  |
| 5. | ДС-18561 20.07.780 | Тяга | 0,27 | 195×Ø25×52 | 1 |  |
| 6. | ДС-18561 20.07.810 | Газоход | 24 | 425×395×373 | 1 |  |
| 7. | АЦ-8,5-225Б 03.00.042 | Подшипник | 0,01 | 18×Ø22 | 2 |  |
| 8. | ДС-185/421851125 | Механизм МЭО-40/63-0,25-У-94 |  |  | 2 |  |

ДС-168 45.02.150 Запальник.

| ДС-168 45.02.150 Запальник. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-168 45.02.170 | Датчик (контроля пламени) | 0,5 | L=310 | 1 |  |
| 2. | ДС-158 21.06.480 | Электрод | 0,02 | 168×12,5×54 | 1 |  |
| 3. | ДС-158 21.06.490 | Электрод | 0,02 | 168×12,5×54 | 1 |  |
| 4. | ДС24Б 01.11.180 | Ствол | 0,18 | L=196 | 1 |  |
| 5. | ДС24Б 01.11.171 | Сопло | 0,01 | 35×Ø12 | 1 |  |
| 6. | ДС-185/349337012 | Изолятор | 0,02 |  | 2 |  |

| ДС-18561 20.40.000 Агрегат сушильный. (с системой пылеочистки в циклонах) Лист 1 |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-18561 20.30.010 | Переходник | 33 | 420×438×660 | 1 |  |
| 2. | ДС-18561 20.30.050 | Чехол | 0.46 | 408×408×105 | 1 |  |
| 3. | ДС-18561 20.40.050 | Газоход (со взрывными клапанами) | 390 | 2680×2984×668 | 1 |  |
| 4. | ДС-18561 20.20.120 ДС-185/482590022 | Шнек Входит: Питатель шнекоый | 300 | l=3950 | 1 |  |
| 5. | ДС-18561 20.40.140 | Переходник | 7,4 | 244×244×225 | 1 |  |
| 6. | ДС-18561 20.40.150 | Переходник | 6,7 | 274×274×230 | 1 |  |
| 7. | ДС-18561 20.40.400 | Предварительная ступень очистки (ПСО) (со взрывными клапанами) | 560 | 1048×2040×2457 | 1 |  |
| 8. | ДС-18561 21.40.000 | Установка сушильного барабана | 7500 | 9537×2017×3020 | 1 | см.раскрытие |
| 9. | ДС-18561 27.00.000 | Агрегат мокрой газоочистки | 2633 |  | 1 | см.раскрытие |
| 10. | ДС117-2К 20.02.000 | Бункер циклонов | 906,5 | 3300×2215×3078 | 1 | Раскрыт в жидкостном варианте |
| 11. | ДС117-2К 20.03.000 | Блок циклонов | 1910 | 3342×2380×3788 | 1 | Раскрыт в жидкостном варианте |
| 12. | ДС-158 20.00.080 | Газоход | 127,4 | 1150×812×2613 | 1 |  |
| 13. | ДС-158 20.00.490 | Труба | 387 | 6220×Ø921 | 1 |  |

| ДС-18561 20.40.000 Агрегат сушильный. Лист 2 |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 14. | ДС-158 20.00.500 | Труба | 377 | 6210×Ø921 | 1 |  |
| 15. | ДС-168 46.00.170 | Растяжка | 3,1 | l=15240 | 3 |  |
| 16. | ДС-168 46.00.170-03 | Растяжка | 3,3 | l=16800 | 3 |  |
| 17. | ДС-168 77.01.170 | Лестнитца | 12 | 1110×1140×1000 | 1 |  |
| 18. | ДС-185 20.00.460 | Лоток | 24 | 557×370×330 | 1 |  |
| 19. | ДС-1857 20.40.050 | Опора | 51,7 | 245×500×1176 | 2 |  |
| 20. | ДС-1857 20.40.060 | Опора | 46,5 | 245×500×962 | 2 |  |
| 21. | ДС-1857М 20.00.120 | Лестница | 107 | 700×2115×4310 | 1 |  |
| 22. | КДМ2016 20.30.010 ДС-185/373270013 ДС-185/421214314 | Установка манометра Входит: Кран шаровой DN15 Манометр МПЗ-У-0,06МПа×1,5 | 1,7 | 884×140 | 1 1 1 |  |
| 23. | КДМ2047 29.00.200 | Лоток | 5,6 | 315×274×186 | 1 |  |
| 24. | ДС-185/3732700012 | Кран шаровой DN20 |  |  | 2 | на рис.не показан |

Позиции: арматура газовая,вентилятор с электродвигателем,рукав резиновый,газопровод,датчик-реле,датчик давления,заслонка газовая с сервоприводом входят в состав витебской газовой горелки,поэтому в каталоге не указаны.

| ДС-18561 21.40.000 Установка сушильного барабана. |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-18561 21.08.000 | Агрегат топочный | 490 | 1437×1027×1180 | 1 | см.раскрытие |
| 2. | Д588 01.05.000 | Ролик опорный | 56 | 330×Ø320 | 4 | Раскрыт в каталоге на ДС-185 |
| 3. | Д588 01.06.000 | Ролик упорный | 28 | 140×Ø320 | 2 | Раскрыт в каталоге ДС-185 |
| 4. | ДС-1857 21.40.010 | Бандаж | 8,4 | 75×1722 | 2 | уплотнение суш.барабана |
| 5. | ДС-1857 21.40.020 | Бандаж | 13 | 75×1594 | 2 | уплотнение суш.барабана |
| 6. | ДС-1857 21.40.040 | Шестерня ведущая | 145 | 674×Ø420 | 1 | Раскрыт в жидкостном варианте |
| 7. | ДС-1857 21.41.000 | Барабан сушильный | 4700 | 6130×Ø1723 | 1 | Раскрыт в жидкостном варианте |
| 8. | ДС-1857 21.42.000 | Коробка загрузочная | 395 | 2076×1683×2260 | 1 |  |
| 9. | ДС-1857 21.43.000 | Коробка разгрузочная | 145 | 496×Ø1508×1964 | 1 |  |
| 10. | ДС-1857 21.40.001 | Лента | 10 | 5150×140 | 1 | уплотнение суш.барабана |
| 11. | Д588Б 11.00.02 | Кронштейн | 6,2 | 280×60×153 | 8 |  |
| 12. | ДС-185/421141169 | Термопреобразователь сопротивления ТСП1287 |  |  | 2 | вид с торца,на рис. не показан |
| 13. | ДС-185/417462246 | Мотор-редукторц цилиндрический SK 6282 AB GH-160L |  |  | 1 |  |

| ДС-18561 21.08.000 Агрегат топочный. |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-18561 21.08.030 | Основание | 190 | 1437×1027×1180 | 1 |  |
| 2. | ДС-18561 21.08.060 | Топка | 58 | 366×Ø820×891 | 1 | входит в поз.1 |
| 3. | ДС-185/311397028 | Горелка газомазутная автоматическая (газовый вариант) |  |  | 1 | До октября 2012 |

| ДС-18561 27.00.000 Агрегат мокрой газоочистки. |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-18561 20.05.000 | Установка димососа | 1100 | 2190×1552×2055 | 1 | см.раскрытие |
| 2. | ДС-185 26.03.000 | Каплеуловитель | 1080 | 2138×5130 | 1 |  |
| 3. | ДС-185 26.08.000 | Система водоснабжения | 152 |  | 1 | см.раскрытие в каталоге на ДС185 |
| 4. | ДС-185 26.10.000 ДС-185 26.09.100 | Газоход-распылитель Входит: Форсунка | 235 7,7 | l=4015 576×Ø170×545 | 1 1 |  |
| 5. | ДС-185 26.00.002 | Чехол | 0,25 | 300×Ø560 | 1 |  |

| ДС-18561 20.05.000 Установка дымососа. |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-185 20.05.010 | Дымосос | 595 | 1340×1685 | 1 | раскрыт в каталоге на ДС185 |
| 2. | ДС-185 20.05.160 ДС-185 20.05.170 ДС-185 20.05.161 | Привод Входит: Двигатель Шкив | 400 355 45 | l=887 l=840 187×Ø351,4 | 1 |  |
| 3. | ДС-185 20.05.110 | Тяга | 2,08 | l=475 | 1 |  |
| 4. | ДС-18561 91.07.000 | Электрооборудование установки дымососа | 8 |  | 1 |  |
| 5. | ДС-158 20.04.020 | Тяга | 1,2 | l=242 | 1 |  |
| 6. | ДС-158 20.05.360 | Тяга | 0,85 | l=278 | 1 |  |
| 7. | Д587 00.03.020 | Тяга | 1,32 | l=300 | 2 |  |
| 8. | ДС-158 20.04.076 | Рычаг | 0,64 | l=185 | 1 |  |
| 9. | ДС-158 20.05.011 | Чехол | 0,3 | 230×Ø680 | 1 |  |
| 10. | ДС-185/421851131 | Механизм МЭО-40/63-0,25Р-01У2 |  |  | 1 |  |
| 11. | ДС-185/256311373 | Ремень С(В)-3150ш |  |  | 7 |  |

# Text boxes

Агрегат сушильный

(с системой пылеочистки в циклонах,жидкотопливный и газовый варианты )

Каталог запасных частей

Книга 3

Кременчуг 2012г.

Установка

асфальтосмесительная ДС-1857 улучшенная

производительностью 52…64 т/ч

ПАО  «Кредмаш»