| Перечень сборочных единиц Лист 1 |
| --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | №стр. |
| 1. | Агрегат смесительный | ДС-16837В 50.00.000 | 3 |
| 2. | Элеватор | ДС-16837В 51.01.000 | 6 |
| 3. | Секция нижняя | ДС-16837В 51.01.200 | 8 |
| 4. | Башмак | ДС-16837В 51.01.300 | 10 |
| 5. | Вал натяжной | КДМ20137В 51.01.380 | 12 |
| 6. | Секция верхняя | ДС-16837В 51.01.600 | 14 |
| 7. | Вал грузовой | ДС-16837В 51.01.900 | 16 |
| 8. | Блок нижний | ДС-16837В 55.00.000 | 18 |
| 9. | Пневмосистема | ДС-16837В 55.02.000 | 20 |
| 10. | Блок средний | ДС-16837В 56.00.000 | 22 |
| 11. | Дозатор минерального порошка | ДС-16837М 56.05.000 | 24 |
| 12. | Блок верхний | КДМ20137В 57.00.000-01 | 26 |
| 13. | Установка питателя лопастного | ДС-16837М 57.01.050 | 28 |
| 14. | Питатель лопастной | ДС-16837М 57.01.100 | 30 |
| 15. | Блок тележки | КДМ20137В 50.08.000-01 | 32 |
| 16. | Блок нижний | КДМ20137В 50.13.000-01 | 34 |
| 17. | Элеватор минерального порошка | КДМ20137В 52.01.000 | 37 |
| 18. | Секция нижняя | КДМ20137В 52.01.200 | 39 |
| 19. | Башмак | КДМ201 52.01.010 | 41 |
| 20. | Вал натяжной | КДМ201 52.01.140 | 43 |
| 21. | Секция верхняя | КДМ20137В 52.01.700 | 45 |
| 22. | Вал грузовой | КДМ201 52.01.450 | 47 |

| ДС-16837В 50.00.000 Агрегат смесительный Лист 1 |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-16837В 51.01.000 | Элеватор | 7800 | l=22436 | 1 | см.раскрытие |
| 2. | ДС-16837В 53.00.000 | Установка площадок, лестниц и перил | 2150 |  | 1 |  |
| 3. | ДС-16837В 55.00.000 | Блок нижний | 9950 | 8100×3128×3058 | 1 | см.раскрытие |
| 4. | ДС-16837В 56.00.000 | Блок средний | 3150 | 6700×3128×2322 | 1 | см.раскрытие |
| 5. | ДС-16837В 57.00.000-01 | Блок верхний | 6450 | 7150×2980 | 1 | см.раскрытие |
| 6. | ДС-1683 58.40.000 | Блок грохота | 4000 | 4322×2625×2164 | 1 | см.раскрытие |
| 7. | ДС-16837М 50.00.310 | Чехол | 0,17 | Ø325×250 | 2 |  |
| 8. | ДС-16837М 56.00.120 | Лоток | 16 | 240×630×328 | 1 |  |
| 9. | ДС-1857М 44.07.100 | Затвор | 11,5 | 369×490×160 | 1 |  |
| 10. | КДМ201 50.00.170 | Чехол | 0,037 | Ø70×230 | 1 |  |
| 11. | КДМ20137В 50.00.250 | Лоток | 222 | 1795×1000×3630 | 1 |  |
| 12. | КДМ20137В 50.00.330 | Лоток | 12 | 360×410×240 | 1 |  |
| 13. | КДМ20137В 50.00.340 | Переходник | 27,5 | 310×260×780 | 1 |  |
| 14. | КДМ20137В 50.00.350 | Лоток | 53 | 800×410×1100 | 1 |  |
| 15. | КДМ20137В 50.00.360 | Труба | 10 | 423×Ø320 | 1 |  |
| 16. | КДМ20137В 50.00.370 | Труба | 14,5 | 688×Ø320 | 1 |  |
| 17. | КДм20137В 50.00.380 | Переходник | 21,6 | 950×Ø240×900 | 1 |  |

| Лист 2 |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 18. | КДМ20137В 50.00.390 | Лоток | 108 | 332×2084×2770 | 1 |  |
| 19. | КДМ20137В 50.00.890 ДС185/342831404 ДС185/135120022 | Бак расширительный Входит: Выключатель ВП15К-21Б211-54Т2.3 Канат 2-Г-I-С-Н-1570 (160) | 160 | 985×690×1730 | 1 1 2,3м |  |
| 20. | КДМ20137В 50.08.000-01 | Блок тележки | 3710 | 5300×3128×2552 | 1 | см.раскрытие |
| 21. | КДМ20137В 50.10.000 КДМ201 57.05.000 КДМ201 57.05.000-02 | Бункер Входит: Датчик уровня Датчик уровня | 1800 4,8 7,6 | 3998×1328×1328 l=591 l=1370 | 1 1 3 |  |
| 22. | КДМ20137В 50.11.000 | Вставка | 3400 | 4000×3140×2135 | 1 |  |
| 23. | КДМ20137В 50.13.000-01 | Блок нижний | 5440 | 6712×3410×2330 | 1 | см.раскрытие |
| 24. | КДМ20137В 52.01.000 | Элеватор минерального порошка | 3600 | l=19872 | 1 | см.раскрытие |
| 25. | ДС-1857 00.23.670 ДС185/373270031 ДС185/253169014 | Установка крана Входит: Кран шаровой нерж. DN20 Уплотнитель резьбы Loxeal 86-72 | 1,7 | 160×Ø105 | 2 1 0,8г | на рис.не показана |
| 26. | ДС-16837М 50.00.321 | Чехол | 0,25 | Ø430×430 | 2 |  |

| ДС-16837В 51.01.000 Элеватор |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-16837В 51.01.200 | Секция нижняя | 4250 | l=12132 | 1 | см.раскрытие |
| 2. | ДС-16837В 51.01.600 | Секция верхняя | 3400 | 7500×2460×2625 | 1 | см.раскрытие |
| 3. | КДМ201 51.00.250 | Лоток | 261 | 1291×1548×1348 | 1 |  |
| 4. | КДМ20137В 51.01.220 | Ковш | 12 | 470×245×230 | 15 |  |
| 5. | КДМ20137В 51.01.201-01 | Планка | 0,43 | 162×70 | 12 | «01»-покрытие |

| ДС-16837В 51.01.200 Секция нижняя |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-16837В 51.01.300 | Башмак | 810 | 1970×1056×1802 | 1 | см.раскрытие |
| 2. | КДМ20137В 51.01.260 КДМ20137В 51.01.270 КДМ20137В 51.01.280 | Цепь Входит: Цепь Цепь | 312 42,5 14 | l=29500 l=4000 l=1300 | 2 7 1 |  |
| 3. | КДМ20137В 51.01.220 | Ковш | 12 | 470×245×230 | 72 |  |
| 4. | КДМ20137В 51.01.201 | Планка | 0,43 | 162×70 | 144 |  |

| ДС-16837В 51.01.300 Башмак |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | КДМ20137В 51.01.380 | Вал натяжной | 230 | 1056×Ø575 | 1 | см.раскрытие |
| 2. | ДС25Б 01.00.005 | Гайка специальная | 2,7 | 85×Ø65 | 4 |  |
| 3. | ДС61 03.01.005 | Кольцо | 0,74 | 16×Ø110 | 4 |  |
| 4. | Д597А 01.03.001 | Пружина | 1,95 | 190×Ø110 | 2 |  |
| 5. | Н8070006 | Винт | 3 | l=662 | 2 |  |
| 6. | ДС185/1382110271 | Гайка М30-7Н.5.019 |  |  | 2 |  |

| КДМ20137В 51.01.380 Вал натяжной |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | КДМ201 51.01.360 | Шторка | 6,3 | 620×240 | 2 |  |
| 2. | КДМ20137В 51.01.381 | Звездочка | 68 | 140×Ø575 | 1 |  |
| 3. | КДМ20137В 51.01.382 | Звездочка | 67 | 140×Ø575 | 1 |  |
| 4. | КДМ201 51.01.192 | Вал | 40,5 | 976×Ø90 | 1 |  |
| 5. | КДМ201 51.01.359 | Крышка | 1,4 | 24×Ø185 | 2 |  |
| 6. | ДС95 41.01.096 | Корпус | 9,2 | 235×61×200 | 2 |  |
| 7. | ДС95 41.01.097 | Крышка | 2,3 | 31×Ø185 | 1 |  |
| 8. | ДС95 41.01.099 | Крышка | 2,3 | 28×Ø185 | 1 |  |
| 9. | ДС185/253131002 | Манжета 2,2-70×95-1 |  |  | 2 |  |
| 10. | ДС185/462200123 | Подшипник 3612 |  |  | 2 |  |

| ДС-16837В 51.01.600 Секция верхняя |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | КДМ20137В 51.01.650 | Лоток | 175 | 2177×750×805 | 1 |  |
| 2. | ДС-16837В 51.01.700 | Секция: | 2750 | l=7500 | 1 |  |
| 3. | ДС-16837В 51.01.900 | Вал грузовой | 323 | 1364×Ø575 | 1 | см.раскрытие |
| 4. | КДМ20137В 51.01.220 | Ковш | 12 | 470×245×230 | 33 |  |
| 5. 6. | КДМ20137В 51.01.820 КДМ20137В 51.01.270 КДМ20137В 51.01.830 ДС-185/417462258 | Цепь Входит: Цепь Цепь Мотор-редуктор KSA110A 161L4 | 150 42,5 24 | l=14300 l=4000 l=2300 | 2 3 1 |  |

| ДС-16837В 51.01.900 Вал грузовой |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС61 11.03.030 | Корпус сальника | 5,5 | 45×Ø230 | 2 |  |
| 2. | ДС-16837В 51.01.901 | Вал | 85 | L=1319 | 1 |  |
| 3. | КДМ20137В 51.01.901 | Звездочка | 64 | 140×Ø575 | 2 |  |
| 4. | ДС61 11.03.006 | Крышка непроходная | 5,4 | 35×Ø290 | 1 |  |
| 5. | ДС61 11.03.007 | Грундбукса | 1,92 | 30×Ø200 | 2 |  |
| 6. | Д647 11.02.001 | Крышка проходная | 5,2 | 25×Ø290 | 3 |  |
| 7. | Д647 11.02.009 | Корпус подшипника | 29 | 450×100×300 | 2 |  |
| 8. | ДС185/253131211 | Манжета 2,2-120×150-1 |  |  | 3 |  |
| 9. | ДС185/462200129 | Подшипник 3620 |  |  | 2 |  |

| ДС-16837В 55.00.000 Блок нижний |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-16837ВМ 20.12.000 | Электрооборудование | 30 |  | 1 |  |
| 2. | ДС-16837В 55.02.000 | Пневмосистема | 160 |  | 1 | см.раскрытие |
| 3. | ДС61 10.02.000 | Редуктор смесителя | 860 | 1318×425×632 | 1 | См.раскрытие в кат. ДС-1683У,кн.5,стр19 |
| 4. | ДС61А 10.00.330 | Муфта | 30,5 | 304×Ø200 | 1 |  |
| 5. | ДС-185 51.03.070 | Цепь | 7,3 | l=980 | 1 |  |
| 6. | ДС-1683 55.07.000 | Дозатор битума | 266 | 1100×1020×1165 | 1 | См.раскрытие в кат. ДС-1683У,кн.5,стр17 |
| 7. | ДС-16837М 55.01.000 | Смеситель | 3900 | 2584×1904×1650 | 1 | См.раскрытие в кат. ДС-1683У,кн.5,стр8 |
| 8. | ДС-16837М 55.05.000 | Шнек | 355 | l=3726 | 1 | См.раскрытие в кат. ДС-1683У,кн.5,стр23 |
| 9. | ДС-16837М 55.06.000 | Система подачи битума | 550 |  | 1 | См.раскрытие в кат. ДС-1683У,кн.5,стр25 |
| 10. | ДС185/332635002 | Двигатель 5АМ280S8У3 |  |  | 1 | N=55квт,750об/мин |
| 11. | ДС185/432123001 | Пирометр Termalert MID10LTCB3 |  |  | 1 | не показан |

| ДС-16837В 55.02.000 Пневмосистема |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-16837М 55.02.010 | Влагоотделитель | 10 | 330×395×666 | 1 |  |
| 2. | ДС-16837М 55.02.180 | Пневмораспределитель | 1,2 | 102×128×185 | 4 |  |
| 3. | ДС-16837М 55.02.190 | Пневмораспределитель | 0,2 | 62,5×83×79 | 1 |  |
| 4. | КДМ201 55.02.220 | Фильтр | 1,1 | 224×184 | 2 |  |
| 5. | ДС185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 l=0,4м l=0,5м l=0,6м l=0,7м l=0,8м l=0,9м l=1,1м l=2м |  |  | 6 3 5 3 3 2 2 1 | 17,4м |

| ДС-16837В 56.00.000 Блок средний |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-16837 20.11.000 | Электрооборудование | 25 |  | 1 |  |
| 2. | ДС-16837М 56.01.000 | Дозатор каменных материалов | 1050 | 2070×2012×1710 | 1 | См.раскрытие в кат. ДС-1683У,кн.5,стр27 |
| 3. | ДС-16837М 56.03.000 | Пневмосистема среднего блока | 45 |  | 1 | См.раскрытие в кат. ДС-1683У,кн.5,стр35 |
| 4. | ДС-16837М 56.05.000 | Дозатор минерального порошка и пыли | 250 | 1360×948×1555 | 1 | см.раскрытие |

| ДС-16837М 56.05.000 Дозатор минерального порошка |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-16837М 56.05.010 | Бункер | 154 | 1000×1170×1392 | 1 |  |
| 2. | ДС-1857 45.05.090 | Амортизатор | 0,28 | 50×50×49 | 2 |  |
| 3. | ДС-1857 44.07.100 | Затвор | 11,5 | 369×490×160 | 1 |  |
| 4. | ДС-1857М 44.07.110 | Установка тензодатчика | 2,9 | 540…560×150 | 2 |  |

| ДС-16837В 57.00.000-01 Блок верхний |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
|  | ДС-16837В 20.10.000 КДМ20137В 57.01.000-01 | Электрооборудование Блок верхний: | 25 6210 | 7150×3128×2980 | 1 1 |  |
| 1. | ДС-16837М 57.01.050 | Установка питателя лопастного | 240 | 1722×340×376 | 1 | см.раскрытие |
| 2. | ДС-16837М 57.02.000 ДС-59 06.00.190 ДС185/374231043 | Пневмосистема верхнего блока Входит: Форсунка в сборе Клапан мембранный с электромагнитным приводом П3.26237-015-08 | 41 1,4 | 360×Ø140 | 1 3 1 |  |
| 3. | ДС-16837М 57.10.000 ДС-16837М 57.10.450 | Блок Входит: Бункер минерального порошка | 55 242 | 5446×3128×2857 2400×686×1771 | 1 1 |  |
| 4. | ДС-185 03.01.400 | Датчик уровня | 1,9 | 250×Ø160×170 | 2 |  |
| 5. | КДМ201 57.05.000-01 | Датчик уровня | 6,4 | l=1110 | 4 |  |
| 6. | КДМ201 57.05.000-02 | Датчик уровня | 7,6 | l=1541 | 3 |  |
| 7. | КДМ201 57.05.000-03 | Датчик уровня | 7 | l=1320 | 1 |  |
| 8. | КДМ2017М 57.03.000 | Установка бака расширительного | 48 | 702×1115 | 1 |  |
| 9. | ДС185/421141169 | Термопреобразователь сопротивления ТСП1287У2 |  |  | 2 | на рис.не показан |

- - 01 –без бака расширительного(см. стр.5 поз 19;  стр

| ДС-16837М 57.01.050 Установка питателя лопастного |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-16837М 57.01.060 | Рама | 24,5 | 1520×340×108 | 1 |  |
| 2. | ДС-16837М 57.01.100 | Питатель лопастной | 148 | 1042×Ø330×300 | 1 | см.раскрытие |
| 3. | КДМ201 57.01.050 | Плита подмоторная | 23,6 | 920×350×520 | 1 |  |
| 4. | ДС-1853 45.07.005-01 | Полумуфта | 2,11 | 82×Ø130 | 1 |  |
| 5. | ДС185/417462203 | Мотор-редуктор МТС42AG1550/1,1kw/6p |  |  | 1 |  |
| 6. | ДС185/415500013 | Элемент упругий |  |  | 1 |  |

| ДС-16837М 57.01.100 Питатель лопастной |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-168 57.15.010 | Ротор | 48 | 976×Ø250 | 1 |  |
| 2. | Д709 02.02.014 | Крышка | 0,9 | 32×Ø150 | 1 |  |
| 3. | Д709 02.02.016 | Крышка корпуса | 14,7 | 148×330×290 | 2 |  |
| 4. | Д709 02.02.019 | Крышка | 1,2 | 23×Ø150 | 1 |  |
| 5. | ДС61 30.02.003 | Корпус | 49 | 604×Ø330×214 | 1 |  |
| 6. | ДС-1853 45.07.005-03 | Полумуфта | 3,5 | 82×Ø130 | 1 |  |
| 7. | ДС185/461110235 | Подшипник 211 |  |  | 2 |  |
| 8. | ДС185/9253131100 | Манжета 1,2-65×90-1 |  |  | 5 |  |

| КДМ20137В 50.08.000-01 Блок тележки |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
|  | КДМ20137В 90.17.000 КДМ20137В 50.09.000 | Электрооборудование блока тележки Блок тележки: | 3710 | 5300×3128×2222 | 1 1 |  |
| 1. | КДМ20137В 50.09.160 | Пневмораспределитель | 1,2 | 129×125×112 | 1 |  |
| 2. | КДМ20137В 50.09.180 | Пневмораспределитель | 1,2 | 129×145×112 | 1 |  |
| 3. | КДМ20137В 50.09.200 ДС185/344351308 | Тележка Входит: Электронагреватель трубчатый ТЭН-120Г/13/1S 220 | 825 | 2910×1800×1457 | 1 2 |  |
| 4. | КДМ20137В 50.09.350 ДС185/415127036 | Пневмоцилиндр: Пневмоцилиндр 40M2L100R600/600CO4 | 22,5 | 1692×⁪115 | 1 1 | +фитинги,футорки,датчики,разъемы |
| 5. | ДС185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 l=600мм l=1400мм l=1600мм |  |  | 2 1 1 | 4,2м |

| КДМ20137В 50.13.000-01 Блок нижний Лист1 |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
|  | КДМ20137В 90.16.000 КДМ20137В 50.12.000 | Электрооборудование блока нижнего Блок нижний: | 41 5399 | 6712×3410×2330 | 1 1 |  |
| 1. | КДМ20137В 50.12.130 КДМ20137В 50.12.200 ДС185/415127037 | Затвор Входит: Пневмоцилиндр Пневмоцилиндр 40M2L100EG0250 | 56 6,8 | 1194×547×291 564×176×115 | 1 1 1 |  |
| 2. | КДМ20137В 50.12.220 КДМ20137В 50.12.200 ДС185/415127037 | Затвор Входит: Пневмоцилиндр Пневмоцилиндр 40M2L100EG0250 | 57 6,8 | 1194×547×291 564×176×115 | 1 1 1 |  |
| 3. | ДС-168 55.02.360 | Пневмораспределитель | 1,2 | 129×125×166 | 4 |  |
| 4. | ДС-168 82.05.050 ДС185/415127029 | Пневмоцилиндр Пневмоцилиндр (160×400) 40M2L160F0400 | 19 | 1256×264×200 | 2 |  |
| 5. | ДС185/421153152 | Фильтр МС202-F00 |  |  | 1 |  |
| 6. | ДС185/421141169 | Термопреобразователь сопротивления ТСП1287У2 l=160мм |  |  | 2 |  |

| КДМ20137В 50.13.000-01 Блок нижний Лист2 |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 7. | ДС185/421141172 | Термопреобразователь сопротивления ТСП-1287У2, l=320мм |  |  | 2 |  |
| 8. | ДС185/344351308 | Электронагреватель трубчатый ТЭН-120 Г13 1S 220 |  |  | 4 |  |
| 9. | ДС185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 l=0,6м l=1,1м |  |  | 10 2 | 8,2м |

| КДМ20137В 52.01.000 Элеватор минерального порошка |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | КДМ20137В 52.01.200 | Секция нижняя | 2150 | l=12132 | 1 | см.раскрытие |
| 2. | КДМ20137В 52.01.700 | Секция верхняя | 1400 | 4772×3150×1606 | 1 | см.раскрытие |
| 3. | ДС-168 02.02.020 | Ковш | 3,8 | 196×256×158 | 10 |  |
| 4. | ДС-185 41.03.008 | Планка | 0,04 | 60×30 | 20 |  |

| КДМ20137В 52.01.200 Секция нижняя |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | КДМ20137В 52.01.350 КДМ20137В 52.01.360 ДС-185 41.03.020 | Цепь Входит: Цепь Цепь | 190 15 32,8 | l=29500 l=1700 l=4050 | 1 1 7 |  |
| 2. | ДС60 02.02.020 | Ковш | 3,8 | 196×256×158 | 145 |  |
| 3. | КДМ201 52.01.010 | Башмак | 342 | 1157×789×1172 | 1 | см.раскрытие |
| 4. | ДС-185 41.03.008 | Планка | 0,04 | 60×30 | 290 |  |

| КДМ201 52.01.010 Башмак |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | КДМ201 52.01.140 | Вал натяжной | 81 | 808×Ø441,5 | 1 | См.раскрытие |
| 2. | ДС117-2К 41.02.260 | Кожух | 1,8 | l=350 | 2 |  |
| 3. | ДС117-2К 41.02.280 | Гайка | 0,7 | 63×Ø80 | 4 | натяжное |
| 4. | КДМ201 52.01.014 | Кольцо | 0,1 | 6×Ø74 | 2 | устройство |
| 5. | Д597А 01.03.002 | Пружина | 0,85 | 190×Ø62 | 2 |  |
| 6. | Н8070006 | Винт | 3 | l=662 | 2 |  |
| 7. | ДС185/1382110271 | Гайка М30-7Н.5.019 |  |  | 2 |  |

КДМ201 52.01.140 Вал натяжной

| КДМ201 52.01.140 Вал натяжной. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ201 52.01.141 | Вал | 13,5 | l=738 | 1 |  |
| 2 | ДС25Б 01.02.001 | Звездочка | 29 | 100×Ø445,4 | 1 |  |
| 3 | ДС117-2К 41.02.025 | Крышка | 0,9 | 22×Ø136 | 2 |  |
| 4 | Д620 03.01.017 | Пружина | 1,1 | 40×Ø75 | 2 |  |
| 5 | Н1050017 | Корпус | 3,6 | 184×45×140 | 2 |  |
| 6 | Н7110225 | Крышка | 0,7 | 15,5×Ø136 | 1 |  |
| 7 | Н7110233 | Крышка | 1,02 | 22×Ø136 | 1 |  |
| 8 | ДС-185/253131001 | Манжета 2,2-50×70-1 |  |  | 2 |  |
| 9 | ДС-185/461130186 | Подшипник |  |  | 2 |  |

| КДМ20137В 52.01.700 Секция верхняя |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | КДМ20137В 52.01.850 КДМ201 52.01.750 ДС185/417462208 | Установка мотор-редуктора Входит: Звездочка Мотор-редуктор МТС52AG1650/3kw/4р | 62 2,6 | 692×281 82×Ø149,4 | 1 1 1 |  |
| 2. | КДМ20137В 52.01.900 КДМ201 52.01.910 ДС185/142009308 | Цепь Входит: Цепь Цепь М112-2-100-1-1,2-1-2-2, l=4м | 83 12 | l=9300 l=1300 | 1 1 2 | 8м,52кг |
| 3. | ДС60 02.02.020 | Ковш | 3,8 | 196×256×158 | 43 |  |
| 4. | КДМ201 52.01.400 | Лоток | 74 | 1223×980×1355 | 1 |  |
| 5. | КДМ201 52.01.450 | Вал грузовой | 83,8 | 793×Ø417,86 | 1 | см.раскрытие |
| 6. | КДМ201 52.01.650 | Цепь | 6,2 | l=2387,6 | 1 |  |
| 7. | ДС-185 41.03.008 | Планка | 0,04 | 60×30 | 86 |  |

КДМ201 52.01.450 Вал грузовой

| КДМ201 52.01.450 Вал грузовой |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ201 52.01.460 | Звездочка | 21 | 90×Ø384,8 | 1 |  |
| 2 | КДМ201 52.01.451 | Вал | 20 | l=737 | 1 |  |
| 3 | ДС-61А 02.01.021 | Звездочка | 29 | 100×Ø445,4 | 1 |  |
| 4 | Н1050019 | Корпус | 4,6 | 260×60×163 | 1 |  |
| 5 | Н1050057 | Корпус | 4,6 | 260×60×163 | 1 |  |
| 6 | Н7110226 | Крышка | 1,15 | 19×Ø195 | 1 |  |
| 7 | Н7110252 | Крышка | 0,98 | 24×Ø155 | 3 |  |
| 8 | ДС-185/9253131100 | Манжета 1,2-65×90-1 |  |  | 3 |  |
| 9 | ДС-185/461130188 | Подшипник |  |  | 2 |  |

# Text boxes

Агрегат смесительный

Каталог запасных частей

Книга 1

Кременчуг 2013г.

Установка асфальтосмесительная ДС-16837В производительностью 130…160 т/ч

ПАО  «Кредмаш»