Перечень сборочных единиц

| № п/п | Наименование | Обозначение | №стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4.* 5. 6. 7. 8. 9. 10 | Битумопроводы Установка насосная Насос битумный Нагреватель жидкого теплоносителя до 10.12г. Основание Установка приборов Бак топливно-масляный Блок управления Пневмосистема Установка компрессорная | ДС-16837В 00.02.000 ДС-168 00.02.200 ДС-185 45.07.120-01 КДМ20137В 85.00.000 КДМ204 85.02.000 КДМ204 85.04.000 КДМ204 85.08.000 ДС-16837В 03.00.000 КДМ20137В 00.04.000 Д508-2А 08.00.000 | 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 |

* Нагреватель жидкого теплоносителя с новой горелкой (жидкостной и газовый варианты), а также нагреватель битума будут дополнительно направлены заказчикам после отработки чертежной документации.

| ДС-16837В 00.02.000 Битумопроводы |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-168 00.02.200 | Установка насосная | 255 | 1170×508×632 | 2 | см.раскрытие |
| 2. | К-80-I-000 | Кран проходной Ø80 | 20,3 | 260×174×280 | 2 |  |
| 3. | К-80-III-00 | Кран трехходовой Ø80 | 26 | 223×260×290 | 7 |  |

| ДС-168 00.02.200 Установка насосная |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-185 45.07.120-01 | Насос битумный (-01-без покрытия) | 128 | 410×415×502 | 1 | см.раскрытие |
| 2. | ДС-1853 45.07.005 | Полумуфта (на насосе) | 2,17 | 82×Ø130 | 1 |  |
| 3. | ДС-1853 45.07.005-05 | Полумуфта (на приводе) | 3,5 | 82×Ø130 | 1 |  |
| 4. | ДС185/417462199 | Мотор-редуктор МТС41121/7,5kw/4р |  |  | 1 |  |
| 5. | ДС185/415500013 | Элемент упругий PHE FRC 130NR |  |  | 1 |  |

| ДС-185 45.07.120-01 Насос битумный. |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-185 45.07.121 | Корпус | 46,38 | 294×250×50 | 1 |  |
| 2. | ДС-185 45.07.122 | Вал ведущий | 5,05 | 387×Ø55 | 1 |  |
| 3. | ДС-185 45.07.123 | Ось | 3,75 | 222×Ø55 | 1 |  |
| 4. | ДС-185 45.07125 | Крышка(глухая боковая) | 8,8 | 215×336 | 1 |  |
| 5. | ДС-185 45.07.126 | Вставка ведущей шестерни | 3,15 | 42,2×Ø150,65 | 2 |  |
| 6. | ДС-185 45.07.127 | Вставка ведомой шестерни | 3,15 | 42×Ø150 | 2 |  |
| 7. | ДС-185 45.07.128 | Основание | 12,48 | 410×250×50 | 1 |  |
| 8. | ДС-185 45.07.129 | Крышка(верхняя) | 6,51 | 294×220×44 | 1 |  |
| 9. | ДС-185 45.07.131 | Шестерня | 10 | 140×Ø150 | 2 |  |
| 10. | ДС-185 45.07.133 | Крышка сквозная | 9,2 | 216×50×336 | 1 |  |
| 11. | ДС-185 45.07.139 | Букса | 0,59 | 47×Ø120 | 1 |  |
| 12. | ДС-185 45.07.142 | Кольцо(уплотнительное) | 0,0099 | Ø52 | 3 |  |
| 13. | ДС-185/461213436 | Подшипник 309К |  |  | 4 |  |
| 14. | ДС-185/253169199 | Уплотнитель силиконовый высокотемпературный Loxeal 59-30,36мл |  |  |  |  |

| КДМ20137В 85.00.000 Нагреватель жидкого теплоносителя |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-168 96.00.000 | Электрооборудование нагревателя теплоносителя | 173 |  | 1 |  |
| 2. | КДМ204 85.00.300 | Дымоход | 212 | Ø546×5786 | 1 |  |
| 3. | КДМ204 85.01.000 КДМ204 85.01.020 | Блок змеевика Входит: Змеевик | 3056 1223 | 1780×1800×3596 1410×3245 | 1 1 |  |
| 4. | КДМ204 85.02.000 | Основание | 11,04 | 2535×1385 | 1 | см.раскрытие |
| 5. | КДМ204 85.04.000 | Установка приборов | 210 |  | 1 | см.раскрытие |
| 6. | КДМ204 85.08.000 | Бак топливно-масляный |  |  | 1 | см.раскрытие |
| 7. | ДС185/374231031 | Клапан обратный EVROPA 1/2 |  |  | 1 |  |

| КДМ204 85.02.000 Основание. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | Код 363111233 | Агрегат электронасосный трехвинтовой А13В 16/25-20/6,3Б |  |  | 1 | Nдв.=11квт |
| 2. | ДС-185/311397018 | Горелка блочная жидкотопливная ГБЖ-0,34 (вертикальное исполнение) |  |  | 1 |  |
| 3. | ДС-185/373270014 | Кран шаровой DN20 |  |  | 1 |  |
| 4. | ДС-185/371211555 | Клапан запорно-регулирующий DN50 |  |  | 5 |  |
| 5. | ДС-185/415522144 | Фильтр осадочный фланцевый DN50 |  |  | 1 |  |
| 6. | ДС-185/152100201 | Мертель огнеупорный МШ-39 |  |  | 10кг |  |

| КДМ204 85.04.000 Установка приборов |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ204 85.04.700 | Шкаф | 49 | 568×360×849 | 1 | см.раскрытие |
| 2. | ДС185/373270011 | Кран шаровой DN15 |  |  | 1 |  |
| 3. | ДС185/421872011 | Датчик-реле ДНТ-1 |  |  | 1 |  |
| 4. | ДС185/373270022 | Кран шаровой резьбовой DN15 |  |  | 1 |  |

| КДМ204 85.08.000 Бак топливно-масляный |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | КДМ204 85.05.010 | Установка насосная | 18 | 490×194 | 1 |  |
| 2. | ДС-185 85.04.130 Код 373270011 | Кран Входит: Кран шаровой DN15 | 0,26 | l=153 | 1 1 |  |
| 3. | КДМ2046 85.07.250 | Фильтр | 0,88 | 127×100×100 | 1 |  |
| 4. | ДС185/421213506 | Манометр МТП-1М-0,6МПа-2,5 |  |  | 1 |  |
| 5. | ДС185/373270011 | Кран шаровой DN15 |  |  | 3 |  |

| ДС-16837В 03.00.000 Блок управления |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
|  | ДС-16837В 03.01.000 | Кабина оператора: | 4320 | 6150×3310×2570 | 1 |  |
| 1. | ДС-16837В 21.01.000 | Электрооборудование | 820 |  | 1 |  |
| 2. | КДМ201 03.01.010 | Кабина | 3500 | 6150×3310×2570 | 1 |  |

| КДМ20137В 00.04.000 Пневмосистема |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | Д508-2А 08.00.000 | Установка компрессорная | 300 | 1315×920×730 | 2 | см.раскрытие |
| 2. | ДС185/373270014 | Кран шаровой DN20 |  |  | 1 |  |
| 3. | ДС185/421213514 | Манометр МТП-1М-1МПа-2,5 |  |  | 1 |  |
| 4. | ДС185/414477006 | Реле давления РМ11-SC |  |  | 1 |  |
| 5. | ДС185/342492173 | Разъем 124-830 |  |  | 1 |  |
| 6. | ДС185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 l=550, l=600, l=800, l=1000, l=1200, l=1600. |  |  | 7 1 1 2 1 1 | 10,05м |

| Д508-2А 08.00.000 Установка компрессорная. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | Д508-2А 08.00.022 | Проходник ввертной | 0,02 | L=31,5 | 1 |  |
| 2. | ДС-185/9415561364 | Проходник ввертной 10-22-Бк |  |  | 1 |  |
| 3. | ДС-185/332630221 | Двигатель АИР112М4У2 |  |  | 1 |  |
| 4. | ДС-185/256311261 | Ремень В(Б)-2000Ш |  |  | 2 |  |
| 5. | ДС-185/483423009 | Компрессор унифицированный У4З102А-3-У2 |  |  | 1 |  |

# Text boxes

Битумопроводы

Нагреватель жидкого теплоносителя

Блок управления

Пневмосистема

Каталог запасных частей

Книга 3

Кременчуг 2013г.

Установка асфальтосмесительная ДС-16837В

производительностью 130…160 т/ч

ПАО  «Кредмаш»